## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 17. Строительные товары
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
17.1. Общие сведения о строительных товарах, классификация и потребительские свойства строительных товаров
17.2. Классификация и характеристика ассортимента минеральных вяжущих веществ
17.3. Классификация и характеристика ассортимента материалов для стен и перегородок
17.4. Классификация и характеристика ассортимента материалов для полов
17.5. Классификация и характеристика ассортимента кровельных материалов
17.6. Классификация и характеристика ассортимента материалов для остекления
17.7. Классификация и характеристика ассортимента облицовочных материалов

## Slide 3
Для ведения конспекта можете использовать рабочую тетрадь, которую можно скачать в разделе «Дополнительные материалы»
17.8. Классификация и характеристика ассортимента отделочных материалов
17.9. Классификация и характеристика ассортимента крепежных материалов
17.10. Классификация и характеристика ассортимента санитарно-технического оборудования
17.11. Классификация и характеристика ассортимента конструкционных профильных, тепло- и звукоизоляционных материалов
17.12. Требования к качеству, маркировка, упаковка, хранение строительных товаров

## Slide 4
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Давать классификацию строительных товаров,
Называть виды строительных материалов по группам,
Описывать отдельные виды строительных материалов, сравнивать их друг с другом,
Излагать требования к качеству, маркировке, упаковке, хранению строительных материалов

## Slide 5: 17.1. Общие сведения о строительных товарах, классификация и потребительские свойства строительных товаров
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 370-375

## Slide 6
ОАО «Керамин» (г.Минск) – керамическая плитка, сантехника
ОАО «Минский завод строительных материалов» - строительный кирпич
ОАО «Минский завод силикатных изделий» – силикатные блоки, строительные смеси
ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов» - гипс, алебастр, штукатурка и известь, изделия из бетона
ОАО «Красносельскстройматериалы» – цемент
ОАО «Березастройматериалы» – керамическая плитка
РУП «Белорусский цементный завод» (г. Костюковичи) – цемент
РУП «Кричевцементношифер» (г.Кричев) – цемент, асбесто-цементные листы
«Брестский КСМ» (Брест) – керамическая плитка
ОАО «Керамика» (г.Витебск)
ОАО «Радошковичский керамический завод»
ОАО «Сморгоньсиликатобетон» - ячеистый силикатобетон
ОАО «Забудова» (п.Чисть Минской области) ячеистый силикатобетон, цементно-песчаная черепица, строительные смеси
ОАО «Кровля» - рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
ОАО «Гидростеклоизол» (Брестская обл.) - битумно-полимерные кровельные материалы на основе стеклотканей
ОАО «Гомельстекло» - оконное стекло
ООО «Силикатный завод» (г.Бобруйск)
«Минская обойная фабрика»
«Гомельобои» и др.
Производители строительных материалов в Республике Беларусь:

## Slide 7
По происхождению:
природные
искусственные
По составу:
минеральные
органические
По виду исходного сырья:
каменные
металлические
стеклянные
древесные
полимерные
на основе волокнистых веществ
на основе битума и др.
По назначению:
МВВ
стеновые
кровельные
для полов
для остекления
облицовочные и отделочные
тепло- и гидроизоляционные
крепежные
санитарно-технические
конструкционные профильные и др.
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## Slide 8
Потребительские свойства строительных материалов
и факторы их формирования
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника:
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 370-375

## Slide 9: 17.2. Классификация и характеристика ассортимента минеральных вяжущих веществ
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 376-378

## Slide 10
МВВ
- это искусственные материалы, получаемые в результате обжига и последующего измельчения горных пород, способные при смешивании с водой образовывать пластичное тесто, которое со временем затвердевает до камневидного состояния
В зависимости от условий затвердевания:
воздушные
известковые
гипсовые
гидравлические
магнезиальные
Воздушная известь
Гипс
Каустический магнезит
Каустический доломит
Гидравлическая известь
Цемент

## Slide 11
Воздушные МВВ
способны затвердевать и длительное время сохранять прочность только на воздухе
К воздушным МВВ относятся:
Воздушная известь получается обжигом природных кальцийсодержащих пород (известняк, ракушечник) до получения продукта, состоящего из оксидов кальция и магния.
Виды извести:
комовая негашеная известь – кусковой продукт,
молотая негашеная известь – комовая известь, измельченная механическим путем,
гашеная известь (пушонка) – комовая известь, гашеная водой.
Применение воздушной извести:
приготовление кладочных и штукатурных растворов,
изготовление побелки,
производство силикатного кирпича, камней и блоков,
известкование почвы и др.
Известковые МВВ
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Гипсовые МВВ получают из гипсового камня.
Виды гипсоых МВВ: строительный гипс, медицинский гипс, декоративный гипс, ангидридный цемент, эстрихгипс, полимергипс.
Гипсовые МВВ обладают способностью быстро схватываться и твердеть (в течение 20-30 мин). Их основные недостатки - невысокая прочность, ползучесть (постепенная деформация при действии нагрузки), неустойчивость к влаге.
Применение гипсовых МВВ:
изготовление сухой штукатурки,
изготовление перегородочных плит, панелей, архитектурных деталей, звукопоглощающих изделий,
приготовление строительных растворов, используемых внутри зданий,
устройство бесшовных полов,
изготовления искусственного мрамора и др.
Гипсовые МВВ
Магнезиальные МВВ получают обжигом доломита, магнезита - пород, содержащих оксид магния.
Виды магнезиальных МВВ: каустический магнезит и каустический доломит.
Магнезиальные МВВ характеризуются хорошим сцеплением с органическими материалами (опилками, соломой, камышом), предохраняют их от загнивания, поэтому используются для устройства полов (с заполнителями), изготовления строительных материалов фибролита и ксилолита.
Основной их недостаток - низкая водостойкость.
Магнезиальные МВВ

## Slide 12
Гидравлические МВВ
способны затвердевать и длительное время сохранять прочность как на воздухе, так и в воде
К гидравлическим МВВ относятся:
Гидравлическую известь получают обжигом и измельчением пород, содержащих примеси глины.
Её применяют для приготовления бетонов и растворов невысокой прочности, оштукатуривания, кладки стен и фундаментов. При этом достигается экономия более дорогого портландцемента.
Гидравлическая известь
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Портландцемент - это продукт измельчения клинкера, получаемого обжигом до спекания сырьевой массы, состоящей из известняка или мела и глинистых пород в соотношении 3:1 и некоторых минеральных добавок.
Применение портландцемента:
производство бетонных и железобетонных конструкций,
приготовление кладочных и штукатурных растворов,
изготовление асбестоцементных изделий и т. п.
Основной недостаток портландцемента – неустойчивость к коррозии под действием воды.
Специальные виды цемента - быстротвердеющий, сульфатостойкий, пластифицированный, гидрофобный, пуццолановый, шлакопортландцемент, белый, романцемент и др.
Эти цементы обладают специфическими свойствами и лишены некоторых недостатков обычного цемента.
Цемент

## Slide 13: 17.3. Классификация и характеристика ассортимента материалов для стен и перегородок
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 378-379

## Slide 14
Стены являются основным конструктивным элементом здания.
Различают стены несущие (капитальные) и ненесущие (перегородки).
К материалам для стен и перегородок относятся:
КИРПИЧИ
КАМНИ
БЛОКИ
ПЛИТЫ И ЛИСТЫ
КРУГЛЫЙ ЛЕС
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

## Slide 15
Глиняные, силикатные, известково-шлаковые, известково-зольные, шамотные огнеупорные.
КИРПИЧИ
классифицируются по следующим признакам:
По виду исходного сырья
Глиняный кирпич
Силикатный кирпич
ГЛИНЯНЫЙ КИРПИЧ получают из глины пластическим формованием или полусухим прессованием.
Достоинства:
высокая плотность
высокая прочность и износо-
стойкость
высокая морозостойкость
хорошая звукоизоляция
низкое влагопоглощение
устойчивость почти ко всем
климатическим условиям
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ получают из смеси 5-8% воздушной извести и 92-95% кварцевого песка.
Достоинства: морозостойкость, звукоизоляция.
Недостатки: невысокие теплозащитные свойства,
высокий коэффициент влагопоглощения, более
низкая прочность.
Используется для строительства малоэтаж-
ных зданий, а также для надстройки верхних
этажей.
По монолитности
Полнотелые
Пустотелые (дырчатые)
Пористые (легковесные)
По размерам
Одинарный Полуторный
250×120×65 мм 250×120×88 мм
Другие размеры:
двойной: 250 × 120 × 140 мм, «Евро»: 250 × 85 × 65 мм,
модульный одинарный: 288 × 138 × 65 мм,
неполномерный (часть): 3/4 - 180 мм, 1/2 - 120 мм, 1/4 - 60-65 мм
65 мм
88 мм
По месту расположения в стене
лицевой
рядовой
ПОДРОБНЕЕ
По прочности
В зависимости от прочности кирпичи подразделяются на МАРКИ:
75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
По морозостойкости
В зависимости от морозостойкости кирпичи подразделяются на ЦИКЛЫ:
15, 25, 35, 50 циклов
но не менее 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 16
Лицевой кирпич
применяется для кладки и одновременной облицовки наружных и внутренних стен зданий, возводимых из штучных изделий (кирпича, камня).
прямой
фигурный (фасонный)
По форме
Фасонный кирпич
Примеры использования
с гладкой, рельефной или офактуренной поверхностью;
глазурованные или ангобированные
окрашенные и неокрашенные
глазурованный ангобированный
По отделке
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 17
КАМНИ
мрамор
гранит
песчаник
доломит
сланец
силикатные
шлакобетонные
бетонные
керамические
гипсовые и др.
по происхождению подразделяются на природные и искусственные
Природные камни
ракушечник и др.
Искусственные камни
138 мм
Отличаются от кирпича большими размерами

## Slide 18
БЛОКИ
По виду исходного сырья
бетонные
керамзитобетонные
гипсобетонные
пенобетонные
газосиликатные
силикатные
пескобетонные
гипсовые
стеклянные
керамические
выпускаются разнообразных размеров, монолитности и отделки
подробнее
Стеклянный блок – две пустотелые половинки, склеенные или сваренные между собой.
Используются для строительства светопропускающих перегородок в жилых комнатах, ванной, на лестничных пролетах, в офисах и т.д.

## Slide 19
ДСП (древесно-стружечная плита) вырабатывается горячим прессованием древесной стружки с синтетическими смолами
ПЛИТЫ И ЛИСТЫ
ДСП
ДВП (древесно-волокнистая плита) вырабатывается горячим прессованием древесных волокон с синтетическими смолами
ДВП
ОСП (OSB – ориентированно-стружечная плита) – трехслойная плита из спрессованной особым образом тонкой и длинной древесной щепы.
ОСП
Фибролитовые плиты – это плиты на основе т.н. «древесной шерсти» и цемента или магнезиального вяжущего вещества толщиной 25-50мм.
Фибролитовые плиты
Гипсовые плиты изготавливаются из гипса с минеральными или органическими заполнителями или без них в виде прямоугольного параллелепипеда двух типов: пазогребневые (с пазами и выступами) и пазовые. Используются для перегородок.
Гипсовые плиты
Гипсокартон – лист из гипса, с двух сторон оклеенный картоном
Гипсокартонные листы
Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) в своем составе содержат гипс (80-85%), прессованную целлюлозу (20-25%) и дополнительные примеси. Лист ГВЛ однороден, сам по себе он прочен, поэтому его не обшивают защитным слоем строительного картона
Гипсоволокнистые листы
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 20
КРУГЛЫЙ ЛЕС
– это отрезки ствола, очищенные от сучьев и коры

## Slide 21
получают продольным распиливанием древесины
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Брус - пиломатериал толщиной и шириной свыше 100мм.
В зависимости от количества опиленных сторон бывают 2-х, 3-х и 4-хкантные
Брусья
Брусок - пиломатериал толщиной до 100мм и шириной менее двойной толщины.
Бруски
Доска - пиломатериал толщиной до 100мм и шириной свыше двойной толщины.
Доски подразделяются:
по месту расположения в бревне: боковые, центральные и сердцовые,
по отделке: обрезные и необрезные, строганые и нестроганые, шпунтованные и нешпунтованные,
по толщине: тонкие, средние, толстые; толщиной 13-100мм.
обрезная необрезная
шпунтованная
Доски
Пластина - пиломатериал, получаемый продольным распиливанием бревна через центр на 2 части.
Пластины
Четвертина - пиломатериал, получаемый продольным распиливанием бревна по двум взаимно перпендикулярным диаметрам.
Четвертины
Горбыль - боковая часть бревна, срезанная при продольном распиливании. Имеет внутреннюю пропиленную, а наружную непропиленную пласть.
Горбыли
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 22: 17.4. Классификация и характеристика ассортимента материалов для полов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 383-384

## Slide 23
К материалам для полов относятся:
ДОСКИ
Материалы для полов подразделяются:
По конструкции: жесткие и мягкие (рулонные)
По виду сырья: древесные, керамические, полимерные, текстильные, каменные и др.
ПАРКЕТ
ПАРКЕТНАЯ
ДОСКА
ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
КЕРАМОГРАНИТ
КОРВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОКРЫТИЕ ИЗ СИЗАЛЯ
ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
НАЛИВНОЙ ПОЛ

## Slide 24
ДОСКИ ДЛЯ ПОЛА
вырабатываются со строганной поверхностью, шпунтованные.
После укладки полы покрываются лаком или окрашиваются.

## Slide 25
ПАРКЕТ
Штучный паркет состоит из отдельных дощечек (клёпок) из древесины твердых пород. Толщина клепок 15-22 мм, длина до 500 мм, ширина - до 75 мм.
Штучный паркет
Щитовой паркет представляет собой деревянные щиты, на лицевую сторону которых наклеены клепки штучного паркета.
Щитовой паркет
Дощатый паркет представляет собой доски, на лицевую сторону которых наклеены тонкие пластины, имитирующие штучный паркет.
Дощатый паркет
Мозаичный (наборный) паркет представляет собой штучный паркет, уложенный сложным рисунком.
Мозаичный паркет
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
красивый внешний вид
экологически чистый материал
долгий срок эксплуатации
возможность многократного ремонта;
возможность укладки различными рисунками, включая художественную укладку
теплозащитность
звукоизоляция
Достоинства
Недостатки
низкая водостойкость
горючесть
трудоемкость укладки
нужен особый уход
высокая стоимость

## Slide 26
Нижний слой из еловой или сосновой фанеры,
Средний слой - из планок древесины хвойных пород, расположенных перпендикулярно волокнам древесины нижнего слоя.
Верхний слой (лицевой, или декоративный) – тонкий срез древесины ценных пород.
- многослойный материал на основе древесины, имитиру-ющий натуральный паркет
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

## Slide 27
вырабатывают на основе древесно-волокнистой плиты повышенной плотности с ламинированным покрытием.
1. специальный высокопрочный слой из акриловой или меламиновой смолы
2. декоративный слой из бумаги, которая имитирует натуральный рисунок дерева
3. специальная влагостойкая пленка
4. слой ДВП высокой плотности
5. слой влагостойкой пленки, которая защищает ламинат от влаги
ЛАМИНАТ
Достоинства
Недостатки
Это интересно
устойчив воздействию ультрафиолетовых лучей;
имеет высокую прочность, износо- и термостойкость, выдерживает давление ножек тяжелой мебели, каблуков, не повреждается упавшей зажженной сигаретой или спичкой;
легко ухаживать (следует протереть влажной тряпкой или пропылесосить);
лак для ногтей, пролитая краска, мазут, смола и другие бытовые загрязнения легко удаляются с поверхности пола, не оставляя следов и пятен;
легко и быстро укладывается. Можно укладывать поверх каменных плит, деревянных досок, винилового покрытия, коврового покрытия с коротким ворсом;
под панелями можно уложить систему подогрева пола;
это экологичный материал, не вызывающий аллергию и препятствующий оседанию пыли
если нечаянно уронить тяжелый предмет на ламинированный пол, можно сильно повредить покрытие;
при неправильном уходе и частом мытье агрессивными моющими средствами на покрытии могут проступить невыводимые белесые пятна;
швы между панелями не полностью герметичны и в них может попасть влага, мелкие частицы грязи, песка, что приведет к разрушению краев панелей;
требует укладку на ровную поверхность, необходимо использовать подложку, которая выполняет роль теплозвукоизоляции.
это синтетический, а не натуральный материал
Существует два типа ламината:
1. Для помещений с небольшими нагрузками на покрытие (жилые помещения)
2. Для помещений с повышенными нагрузками на покрытие (общественные помещения)
Каждый тип подразделяется на классы нагрузки:

## Slide 28
- синтетический материал различной структуры.
Может быть с подосновой или без подосновы, однослойный и многослойный.
ЛИНОЛЕУМ
По виду сырья линолеум бывает:
Поливинилхлоридный
По структуре: однослойный (монолитный) и многослойный; безосновный, на тканевой основе, со вспененным слоем, на теплозвукоизоляционной основе.
Достоинства
Недостатки
доступная цена;
разнообразие коллекций и быстрота их обновления;
простая технология укладки;
малая теплопроводность;
хороший диэлектрик;
не гниет;
может обладать дополнительными свойствами: противоскольжение и шумопоглощение.
синтетический материал;
неустойчив к высоким температурам, ацетону и другим растворителям, жирам и щелочи;
неустойчив к УФЛ;
при понижении температуры резко снижается эластичность, поэтому он может ломаться или трескаться
Алкидный
Алкидный (глифталевый) линолеум получают нанесением на джутовую основу пластической массы, в состав которой входят глифталевая смола, растительные масла и наполнитель — древесная или пробковая мука. Лицевая поверхность может быть одноцветной или с цветным рисунком.
Достоинства
Недостатки
экологичность;
прочность и устойчивость к истиранию; бактерицидные свойства; антистатичность;
трудновоспламеняемость; устойчивость к нагреву пола;
широкая цветовая гамма;
высокая влагоустойчивость, звуко- и теплоизоляция;
срок эксплуатации около 25-30 лет.
довольно хрупок, способен трескаться и заламываться;
боится влаги – во влажных помещениях его тканевая основа начинает гнить;
со временем алкидный линолеум слегка меняет свою форму
Резиновый
Резиновый линолеум (релин) – резиновый двухслойный напольный материал.
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 29
Ассортимент плиток подразделяется:
по типу глиняной смеси (белая или красная глина),
по способу формования (прессование, экстру-дирование),
по наличию глазури (глазурованная, негла-зурованная),
по отделке (с гладкой и рельефной поверхностью, матовая и глянцевая),
по форме (прямоугольная, квадратная, фигурная).
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
изготавливается при помощи обжига спрессованной смеси глины.
Достоинства
Недостатки
Это интересно
ДОСТОИНСТВА ПОЛОВ:
прочные,
эстетичные,
износостойкие,
огнестойкие,
гигиеничные (это материал, на котором не живут микробы),
водостойкие,
простые в уходе.
НЕДОСТАТКИ:
хрупкие,
покрытие холодное.
Также покрытие пола может быть из натурального камня:
мрамор
гранит ковровая мозаика (мрамор) травертин

## Slide 30
современный отделочный материал, производимый из смеси глин высокого качества с добавлением полевого шпата, кварца и натуральных минеральных пигментов.
КЕРАМОГРАНИТ
ДОСТОИНСТВА ПОЛОВ:
низкое водопоглощение;
стойкость к воздействию химических веществ;
глубина цвета и рисунка;
высокая ударная прочность и прочность на изгиб;
стойкость к перепаду температур;
постоянство цвета под воздействием внешних факторов;
возможность производства твёрдой структурной поверхности, обладающей антискользящими свойствами.

## Slide 31
По волокнистому составу ворса: из натуральных и синтетических нитей
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Покрытия из натуральных нитей
могут быть чистошерстяные и смесовые (содержащие от 10 до 30% шерсти).
Достоинства:
высокая упругость, низкая влагопроницаемость и воспламеняемость, легкость в уборке.
Недостатки:
низкая износоустойчивость и высокая стоимость.
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Покрытия из синтетических нитей
Покрытия из полиамида (нейлона) по свойствам лучше остальных: мягкие, хорошо держат ворс, на них почти не видно вмятин от мебели, легко чистятся и не выцветают.
Покрытия из полиэстра дешевле, менее долговечны, жесткие на ощупь, обладают характерным синтетическим блеском.
Покрытия из суприма и терклона состоят из полипро-пиленовых волокон, прошедших термическую и химическую обработку для повышения общей износостойкости. Этот один из новейших видов ковролина, мягкий и приятный на ощупь, визуально похож шерстяной.

## Slide 32
Сизаль - волокно из листьев американской агавы. Цвет сизаля вирируется от темно песочного до светлого.
ПОКРЫТИЕ ИЗ СИЗАЛЯ

## Slide 33
В качестве основы используется прессованная пробковая крошка, на которую наносится декоративный пробковый шпон. Готовый паркет покрывается защитным матовым акриловым, керамическим или полиуретановым лаком.
Свойства: водонепроницаемость, теплоизоляция, эластичность, легкость, звуконепроницаемость, долговечность, низкая воспламеняемость, высокая износостойкость, сопротивляемость скольжению.
ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

## Slide 34
это специальные бесшовные полимерные покрытия (метилмета-крилатные, эпоксидные, цементно-акриловые - для производст-венных помещений; полиуретановые – для жилых помещений).
ДОСТОИНСТВА:
красивый внешний вид,
долговечность,
прочность,
износостойкость,
влагостойкость,
пожаробезопасность,
отсутствие швов,
огромное количество оригинальных дизайнов, в том числе 3D.
НЕДОСТАТКИ:
высокая стоимость,
для уствройства пола нужны квалифицированные специалисты.
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

## Slide 35: 17.5. Классификация и характеристика ассортимента кровельных материалов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 379-381

## Slide 36
Кровельные материалы
применяются для устройства кровли жилых, общественных и производственных помещений
По конструкции:
жесткие
мягкие
По виду применяемого сырья:
на основе минерального сырья и металлических сплавов
на основе резины, битума, полимерных материалов

## Slide 37
ЖЕСТКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛИНЯНАЯ
ЧЕРЕПИЦА
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АСБЕСТО-ЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ
ВОЛНИСТЫЕ
БИТУМНЫЕ ЛИСТЫ
СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОЧИЕ

## Slide 38
глиняная черепица
вырабатывается из глины путем пластического формования
По месту расположения в кровле:
- рядовая (для скатов крыши), коньковая, концевая
По форме:
- плоская ленточная, пазовая ленточная, пазовая штам-пованная, одноволновая, двухволновая, желобчатая и др.
Достоинства
Недостатки
красивый внешний вид
не шумит под дождем и ветром
не раскаляется под солнцем
не накапливает статического электричества
не гниет, не ржавеет, не покрывается плесенью
огнестойкая и водостойкая
ее не надо красить и ремонтировать
большой срок службы (более 100 лет)
большая масса (до 40-50 кг/м²)
трудоемкость процесса укладки
нужна частая обрешетка
нужен большой уклон кровли
хрупкая
высокая стоимость

## Slide 39
цементно-песчаная черепица
вырабатывается из смеси воды, кварцевого песка и цемента, а затем окрашивается в различные цвета
Достоинства
Недостатки
устойчива к агрессивным средам и солнечной радиации
морозостойкость (1000 циклов)
дешевле глиняной
более массивная (толщина черепицы от 10мм)
большой процент лома при перевозке
вес 35-40 кг/м²

## Slide 40
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
- это профилированный лист оцинкованной стали с двусторонним покрытием.
Структура металлочерепицы:
1. Лист стальной
2. Цинковое покрытие
3. Покрытие антикоррозийное
4. Грунтовка
5. Полимерное покрытие
6. Защитный лак
Виды полимерных покрытий:
полиэстр глянцевый и матовый, пурал (на полиуретановой основе), пластизоль (имеет тисненную или гладкую структуру), поливинилфторид.
Достоинства
Недостатки
привлекательный внешний вид (имитирует натуральную черепицу)
большой выбор цветов
простота монтажа
высокая механическая прочность
малый вес (от 4-6 кг/м2)
не требует частой обрешетки
легкость укладки
возможность работы при отрицательной температуре
можно сооружать кровли сложной конфигура-ции
долговечность (более 40 лет).
при монтаже остаются отходы от 5 до 40% в
зависимости от конфигурации крыши
определенный шум при выпадении осадков
(дождь, град)

## Slide 41
ПРОФЛИСТ
(ПРОФНАСТИЛ) - материал из профилированных стальных листов с однослойным покрытием (оцинкованная сталь, окрашенная сталь, цветное полимерное покрытие из полиэстра).
Профнастил применяется в основном для хозяйственного строительства (сараи, подсобные помещения, заборы) и в промышленном строительстве (автомойки, супермаркеты, заводы).

## Slide 42
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА
– сложный многослойный комплекс с основой из высокопрочного стального листа (0,5 мм толщины) , с обеих сторон защищенного алюмоцинком. С внешней стороны композитная металлочерепица покрыта слоем минеральных гранул (базальтовый гранулят, кварцевый песок), изготовленных и окрашенных при спекании крошки натурального камня со стойкими красителями.
ДОСТОИНСТВА:
высокая прочность
небольшой вес
отсутствие «звуковых эффектов» от шума дождя или ветра
разнообразная окраска, не теряющая свою стойкость со временем
не накапливает статическое электричество, не создает лишних магнитных полей

## Slide 43
металлические листовые
кровельные материалы
(ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ)
Фальцевая кровля – кровля, смонтированная из металлических листов или рулонов, соединенных при помощи фальцев (швов).

## Slide 44
Виды фальцевой кровли
Медная
Медная кровля с течением времени окисляется и меняет цвет с красного до коричнево-шоколадного, впоследствии - зеленого.
Окислы меди образуют патину – естественное защитное покрытие.
Срок службы
медной фальцевой кровли –
не менее 150 лет.
Вес кровли 5-10 кг/м²
Вес алюминиевой кровли 2-5кг/м². На воздухе алюминий покрывается защитной оксидной пленкой.
Алюминиевая
Материалом служит стальной лист (оцинкованный и неоцинкованный, с нанесенным полимерным покрытием и без него).
Достоинства: негорючая, красивый внешний вид, хорошая гибкость, возможность придать кровле любую форму, небольшой вес (4-5 кг/м²).
Недостатки: малая сопротивляемость ударам, вызывающим повреждения, кровлю нужно утеплять.
Стальная
Изготавливается из сплава цинка, титана и меди.
Цинк-титановая
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 45
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ
получают из смеси цемента, асбеста и воды
В зависимости от профиля бывают: волнистые (шифер), полуволнистые и плоские
Достоинства
Недостатки
кровля достаточно легкая
высокая морозоустойчивость
невысокая стоимость
простота укладки
кровлю можно устраивать под любым
углом
не требует частой обрешетки
высокое водопоглощение
со временем ржавеет и покрывается мхом, теряет внешний вид
невысокий срок службы (25-30 лет)
Цветной шифер

## Slide 46
ЕВРОШИФЕР
(волнистый битумный лист) представляет собой гофрированный лист, в состав которого входят синтетические и органические волокна, спрессованные с битумом при высокой температуре.
Большинство производителей называют свою продукцию именами своих компаний: Ондулин (Onduline), Ондура (Ondura), Нулайн (Nuline), Битуэл (Bituwell), Ондалюкс (Ondalux) и т.д.
Цветовая гамма листов ондулина
Достоинства
Недостатки
прочность
долговечность (срок службы до 50 лет)
безвредность (не содержит асбеста)
небольшая масса (3-5 кг/м²)
можно укладывать поверх старой кровли
со временем выгорает на солнце
высокая горючесть
невысокая морозостойкость (25 циклов)
ПРИМЕНЕНИЕ

## Slide 47
СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ
ЛИСТОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
получают горячим прессованием стеклянных волокон с синтетическими смолами
Стекловолокнистые листы
представляют собой профилированные листы с различным контуром профиля (стандартный прямой лист, волнистый лист). Листы ПВХ могут быть прозрачными или матовыми и окрашиваться в различные цвета: голубые, желтые, зеленые и др.
Листы ПВХ
- светопрозрачный материал, полученный из полиэфирной смолы и укрепленный стекловолокнами. Имеет волнистую или плоскую форму.
Полиэстр
- особо гибкий пластик на основе полиэфирных смол, предназначенный для сооружения всех видов навесов – на стоянках транспорта, закрытых верандах и террасах, а также для покрытия теплиц.
Поликарбонат
Достоинства
высокая прочность
гибкость
легкость монтажа
герметичность навеса
устойчивость к внешним воздействиям
простота ухода (моются водой)
разнообразные размеры панелей (длина 3-6м)
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее

## Slide 48
КРОВЕЛЬНЫЙ СЛАНЕЦ
СОЛОМА

## Slide 49
КАМЫШ

## Slide 50
ГОНТ
ДЁРН

## Slide 51
МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
рубероид
Традиционные материалы
Современные материалы
По природе связующего вещества:
Битумные
пергамин
Дёгтевые
толь
Резино-битумные
изол
резиновый шифер
фольгоизол
бризол
битумная черепица
наплавляемые материалы

## Slide 52
РУБЕРОИД
- кровельный картон, пропитанный битумом, с посыпкой на поверхности
по назначению
кровельный (К)
подкладочный (П)
по виду посыпки
крупнозернистая (К)
мелкозернистая (М)
пылевидная (П)
чешуйчатая (Ч)
Условное обозначение:
Р К К - 400
рубероид
назначение
вид посыпки
марка картона (масса 1 м²)
Достоинства
Недостатки
небольшая масса,
невысокое водопоглощение
невысокая стоимость,
можно укладывать на плоскую кровлю
невысокая тепло- и морозостой-кость (уже при -5˚С трескается при сгибании, а теплостойкость не превышает +70˚С)
ускоренное старение под воздействием ультрафиолетового излучения и озона (со временем трескается и впитывает воду)
высокая горючесть
укладывается на горячих битумных мастиках – вредное производство

## Slide 53
- подкладочный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяным битумом, без посыпки
Применяется для нижних слоев кровельного ковра, для защиты утеплителей от влаги и конденсата, в качестве упаковочного материала для различных изделий и т.д.
Обозначение: П-300, П-350
- кровельный картон, пропитанный дегтем, с посыпкой на поверхности или без.
ПЕРГАМИН
ТОЛЬ
По назначению: кровельный (ТК) и гидроизоляционный (ТГ)
Обозначение: ТГ-400

## Slide 54
изол
бризол
ИЗОЛ
- безосновный рулонный гидроизоляционный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего с технологическими добавками.
БРИЗОЛ
- гидроизоляционный рулонный безосновный материал, изготавливаемый из измельченной старой резины и битума с добавками асбеста и пластификатора.

## Slide 55
РЕЗИНОВЫЙ ШИФЕР изготавливается в виде мягких волнистых листов из особого сорта резины, к которой добавлено небольшое количество стекловолокна.
ФОЛЬГОИЗОЛ
- рулонный материал, состоящий из тонкой рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-порлимерного вяжущего.
фольгоизол
Резиновый шифер

## Slide 56
- небольшие плоские листы размером 1х0,33м с фигурными вырезами по одному краю
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
СТРУКТУРА:
Основа – стеклохолст или целлюлоза
Посыпка – базальтовый гранулят или минеральная крошка
высокая прочность,
водонепроницаемость,
долговечность (срок службы не менее 30-35 лет),
удобство в укладке,
температурный диапазон применения от
-60 до +110…+120˚С,
прочная окраска,
красивый внешний вид крыши,
разнообразие форм и расцветок ,
высокая шумоизоляция,
укладывается на самый сложный профиль крыши,
практически безотходна,
легкая (8-12 кг/м²)
Достоинства

## Slide 57
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
это рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, по своей структуре аналогичные битумной черепице.
Материал приклеивается при помощи пропановой горелки путём подплавления нижней поверхности
Основные марки: Техноэласт, Кровляэласт, Унифлекс, Линокром, Изокром, Биполь, Биполикрин, Изопласт, Бикрост, Вестопласт, Экофлекс, Бикроэласт и др.

## Slide 58: 17.6. Классификация и характеристика ассортимента материалов для остекления
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 384-385

## Slide 59
Листовые стекла
оконное
витринное
Конструкционные материалы
стеклянный блок
стеклопрофилит
закаленное
узорчатое
армированное
трехслойное
теплопоглощающее
увиолевое и др.
стеклопакет
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ по конструкции делятся на 2 группы:

## Slide 60
Листовые стекла
оконное
витринное
закаленное
трехслойное
узорчатое
армированное
теплопоглощающее
увиолевое
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Стекло оконное получают прокаткой в виде листов прямоугольной формы толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм, размер листа от 400×400 до 1600×2200 мм или по спецификации потребителя.
Стекло должно быть бесцветным и прозрачным (светопропускание в зависимости от толщины не менее 84…90 %).
Применяется для остекления окон, изготовления других видов стекла и конструкционных материалов.
Закаленное стекло – листовое стекло, подвергнутое специальной термической обработке (закалке), в результате которой в объеме стекла возникают равномерно распределенные внутренние напряжения, повышающие механическую прочность стекла.
Достоинства
Недостатки
повышенная прочность (самая высокая в центре, к кромкам уменьшается);
высокая безопасность (при разрушении стекло рассыпается на мелкие крошки, размер осколков более 3см²);
способно выдерживать резкие температурные перепады (от -70˚С до 250˚С);
в результате термической обработки оптические свойства сохраняются на 99%.
Раскрой и резка закаленного стекла недопустимы.
Готовые изделия нельзя сверлить, а также подвергать какой-либо другой механической обработке
ПРИМЕНЕНИЕ
ФОТО
строительство разнообразных зданий и сооружений
безопасное остекление светопрозрачных конструкций: окон, дверей, витрин, витражей, зимних садов, телефонных кабин, лестничных ограждений, остановок общественного транспорта
отделка жилых интерьеров и офисов (стойки рецепции, офисные перегородки, стойки для буклетов, различные виды стендов и др.)
создание прозрачной мебели и различных аксессуаров
использование в каминах и т.д.
Витринное стекло выпускают неполированное и полированное увеличенной толщины 5-12мм. Используют для остекления витрин в нижних этажах зданий, а также для сплошного остекления выставочных залов, аэропортов и т.д.
Триплекс – листовое изделие из 2-х и более листов силикатного стекла, соединенных прозрачной эластичной пленкой.
Бывает плоский и гнутый, обычный и декоративный.
Достоинства
повышенная устойчивость к механическим разрушениям
большая звукоизолирующая способность
высокий уровень безопасности (при ударе стекла, входящие в состав триплекса, растрескиваются, но не рассыпаются за счет удержания осколков на слое смолы)
изготовление лестниц
изготовление стеклянной мебели
безопасное остекление транспортных средств,
остекление приборов и аппаратов, работающих при повышенных давлениях.
ПРИМЕНЕНИЕ
При его получении между пленками укладываются декоративные материалы, ткани, листья растений, бумага, всевозможные декоративные пленки, пленки, имитирующие натуральный гранит, мрамор.
Декоративный триплекс
Узорчатое стекло имеет на поверхности рельефный узор, может быть бесцветное или окрашенное.
Узорчатое стекло хорошо пропускает свет, но рассеивает его.
цветное
Цветное стекло получают путем введения красителей в стекломассу или нанесения в процессе проката на бесцветную стекломассу цветного слоя.
матированное
Матовое стекло изготовляют пескоструйной обработкой поверхности оконного стекла, при этом с помощью трафарета можно получить матово-узорчатый рисунок.
Матовое стекло применяется в производстве мебели, для строительства перегородок, остекления дверей и т.п.
тонированное
Тонированное стекло – стекло с различной степенью светопропускания и отражения с лицевой и изнаночной стороны. Оно защищает от солнечного света и ограничивает пропускание ультрафиолетового излучения в помещение.
Тонирование может осуществляться путем окраски в массе, пиролиза, магнитного напыления или наклеивания пленок.
Армированное стекло – бесцветное или цветное стекло с закатанной внутрь металлической сеткой. Может быть узорчатое.
Армированное стекло обладает повышенной прочностью и огнестойкостью.
Увиолевое стекло отличается повышенным пропусканием ультрафиолетовых лучей за счет применения стекольной шихты с минимальным содержанием примесей оксидов железа, титана и хрома. Такое стекло используют для остекления проемов в лечебных, детских учреждениях, оранжереях и других специальных сооружениях, а также в северных районах.
Теплопоглощающее стекло изготовляют из стекломассы, в которую вводят оксиды кобальта, никеля и железа, или путем обработки поверхности стекла специальными растворами при его вытягивании. Бывает различных цветов - голубое, зеленое, серое, янтарное, бронзовое.
Оно способно поглощать до 75 % инфракрасных лучей.
Применяют для остекления зданий и средств транспорта с целью уменьшения солнечной и тепловой радиации, особенно в южных районах.
теплоотражающее
Теплоотражающее стекло - это стекло с пленочными покрытиями, отражающее солнечную и тепловую радиацию.

## Slide 61
Конструкционные материалы
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
стеклянный блок
Стеклоблок - две пустотелые половинки, склеенные или сваренные между собой.
стеклопакет
Стеклопакет - это строительное изделие из двух или более листов стекла, герметично соединенных по периметру дистанционной рамкой.
По числу камер: однокамерный, двухкамерный, трехкамерный и т.д.
Назначение
Достоинства
шумоизоляция
звукоизоляция
теплоизоляция
не запотевают
не замерзают
красивый внешний вид
долговечность
простота в уходе и др.
стеклопрофилит
Стеклопрофилит – профильное стекло швеллерного или коробчатого сечения длиной до 6м. Может быть бесцветным или окрашенным.
Конструкции из стеклопрофилита дают мягкий рассеивающий свет (светопропускание 40-70 %), имеют хорошие акустические свойства (как глухие межкомнатные оштукатуренные перегородки из кирпича), высокую теплоотдачу.

## Slide 62: 17.7. Классификация и характеристика ассортимента облицовочных материалов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 381-382

## Slide 63
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ используются для защиты наружных и внутренних поверхностей в условиях повышенной влажности
Материалы для наружной облицовки
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
кирпич и камень лицевой
Смотрите вопрос 17.3.
плитка фасадная
По месту расположения в стене: рядовая и угловая
По форме: прямоугольная, квадратная
По отделке:
гладкая и рельефная,
матовая и глянцевая,
глазурованная и неглазурованная
сайдинг виниловый
Фактура поверхности винилового сайдинга чаще всего имитирует дерево. Длина панелей 3-6м, ширина 10-30 см.
Достоинства
нетоксичный, экологически безопасный;
очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (-50 - +50 С);
не меняет цвет в процессе эксплуатации,
не трескается, не расслаивается,
не подвержен коррозии,
значительно увеличивает пожаростойкость деревянных конструкций;
непроницаем для дождя, соли, термитов и других насекомых;
уход ограничивается мытьем водой из садового шланга.
стемалит
Эмалированное стекло (стемалит)- закаленное стекло с нанесенным на одну из сторон цветным покрытием из запекаемой керамической краски.
прочие
Смальта - кусочки однородной непрозрачной смеси из стекла и оксидов металлов.
Марблит — непрозрачное утолщенное окрашенное в массе или глушеное стекло, вырабатываемое способом проката.

## Slide 64
Материалы для внутренней облицовки
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
плитка керамическая
Выпускается из белой или красной глины всегда глазурованная различной формы, размеров, отделки. Различают стеновую плитку, фризы, бордюры.
плитка стеклянная
плитка полистирольная
Плитка потолочная из вспененного полистирола
плитка мозаичная
Мозаика - плитка миниатюрных размеров для художественной отделки стен и полов. Бывает керамическая, стеклянная, из натурального камня.
Технологии укладки:
на бумагу
на сетку
прямой набор
ФОТО
что такое МИЛЛЕФИОРИ?
Миллефиори (букв. с ит. "mille fiori" - «тысяча цветов») – это вид мозаичного стекла, характеризуемого особенными декоративными рисунками.
Техника миллефиори подразумевает производство стеклянных прутов ("палочки murrini") с разноцветными рисунками, которые видно только в разрезе прута
пластиковые панели ПВХ
Панели ПВХ (сайдинг) изготавливаются методом экструдирования из твердого поливинилхлорида. Каждая панель состоит из множества изолированных ячеек.
Достоинства
не притягивают пыль,
высокая износоустойчивость и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, гигиеничны, не имеют запаха,
водонепроницаемы даже в стыках, но в тоже время проницаемы для воздуха (пара), т.е. стена может дышать,
легко моются, не портятся от воды, на них не задерживается пыль,
после ремонта остается минимум грязи,
срок службы в нормальных условиях эксплуатации – десятилетия,
панели скрывают все провода и кабели, под панелями можно сделать теплоизоляцию и звукоизоляцию,
для обычной уборки достаточно влажной салфетки.
долговечны,
негорючи,
обладают и высокими термо- и звукоизолирующими свойствами.

## Slide 65: 17.8. Классификация и характеристика ассортимента отделочных материалов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 382-383

## Slide 66
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ используются для отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью воздуха
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
фанера
Фанеру получают склеиванием нечетного числа листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон. Толщина фанеры до 13мм, свыше 13мм – столярная плита.
По водостойкости:
повышенной водостойкости (ФСФ)
средней водостойкости (ФК)
ограниченной водостойкости (ФБА)
Что такое шпон?
«Шпон» (в переводе с немецкого — «щепка» (стружка)) - тонкие листы древесины.
Шпон получают несколькими способами:
строганием лущением пилением
СТРОГАНЫЙ ШПОН используют для облицовки мебели,
ЛУЩЕНЫЙ ШПОН –
для изготовления многослойной фанеры.
древесно-стружечная плита
ДСП получают горячим прессованием древесной стружки с синтетическими смолами. ДСП выпускаются одно- и многослойными, различной плотности и назначения.
По отделке: шлифованные, покрытые лакокрасочными материалами, ламинированные
древесно-волокнистая плита
ДВП получают горячим прессованием древесных волокон с синтетическими смолами.
По отделке: шлифованная, оклеенная декоративной бумагой, окрашенная, ламинированная.
мелкодисперсионная фракция
МДФ изготавливают из древесных волокон, плотность которых соответствует средним показателям, спрессовывая их в условиях повышенного давления.
По сути МДФ — это древесноволокнистая плита средней плотности
Стеновые МДФ панели
ДОСТОИНСТВА:
экологически чистый материал,
хорошо поддается обработке,
на поверхности МДФ можно нанести рисунок любой сложности,
материал легко поддается окраске, покрытию лаком и ламинированию,
имеет хорошую прочность (почти в 2 раза выше прочности ДСП).
ориентированно-стружечная плита
ОСП(англ. oriented strand board, OSB) — многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наружных — продольную, во внутренних — поперечную.
ДОСТОИНСТВА:
высокая упругость,
водоотталкивающие свойства,
механическая прочность
однородная структура, без пустот и расслоений,
надежно держит гвозди и шурупы.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Строительство:
- обивка стен, мансард; - изготовление черновых полов, оснований под ковровые и линолеумные покрытия; - изготовление конструкций съемной опалубки многоразового использования; - обшивка крыши под мягкую кровлю; - строительство стеновых панелей (OSB + утеплитель + OSB); - производство длиннопролетных балок; - строительство временных ограждений и разборных конструкций; - применение в декоративных целях и отделки интерьеров; - в качестве брусьев и погонажа.
2. Мебельная промышленность: - производство щитовых элементов корпусной мебели; - изготовление стенок шкафов и тумб, выдвижных ящиков, полок; - изготовление оснований для мягкой мебели и др.
3. Производство тары
ФОТО
слоистые пластики
Слоистый пластик - это декоративные облицовочные панели, состоящие из основного слоя и параллельно расположенных слоев наполнителя.
Основной слой изготавливают на основе бумаги, тканей, стеклоткани, шпона.
Бумажно-слоистый пластик
декоративная пленка ПВХ
Декоративная пленка ПВХ выпускается:
- на бумажной или тканевой основе;
- с клеевым слоем с обратной стороны (самоклеющаяся) или без него.
гипсокартон
Характеристику гипсокартона и ГВЛ смотрите в вопросе 17.3.
обои
ОБОИ - рулонный строительный материал для отделки стен и потолков.
КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ОБОЕВ

## Slide 67
Классификация обоев
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
по назначению
стеновые
потолочные
фризы
бордюры
1
4
3
2
по водостойкости
обычные (неводостойкие)
водостойкие (одна волна)
моющиеся (две-три волны)
чистящиеся (щетка с волной)
В маркировке обоев водостойкость обозначается пиктограммами:
по плотности
легкие (до 110 г/м²)
средние (110-140 г/м²)
тяжелые (от 140 г/м²).
по числу слоев
однослойные (симплекс)
духслойные (дуплекс)
трехслойные (с двойной основой)
Пиктограммы в маркировке:
по светостойкости
От светостойкости зависит устойчивость к выгоранию.
Пиктограммы в маркировке:
по типу стыковки
От типа стыковки зависит легкость наклеивания, необходимость совмещать элементы рисунка.
Пиктограммы в маркировке:
по виду основы
бумажные
текстильные
флизелиновые
стеклообои
по виду покрытия
с латексным покрытием
виниловые
пробковые
акриловые
текстильные,
бамбуковые и т.д.
по виду поверхности
гладкие
тисненые (с тиснением по контуру или хаотично)
по характеру рисунка
одноцветные
с печатным рисунком (глубокая печать, флексопечать)
Это интересно
по размеру рулона
Обои выпускаются в рулонах
различной ширины (53, 70 и 106см)
и длины (10, 15 и 25м)

## Slide 68
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
бумажные обои
БУМАЖНЫЕ ОБОИ бывают:
однослойные и двухслойные
гладкие и тисненые
одноцветные и с печатным рисунком, под покраску
ДОСТОИНСТВА:
дешевые
многообразие расцветок
экологически чистые
легко клеятся
подходят практически для
любых помещений
флизелиновые обои
Флизелин – нетканое полотно, напоминающее бумагу, формуемое из целлюлозных волокон, иногда с добавлением полиэстера. При оклейке клей наносится на стену.
виниловые обои
ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ двухслойные, с нанесенным на верхний слой поливинилхлоридным покрытием. Недостатком является низкая паропроницаемость.
Разновидности:
1. Плоский винил горячего тиснения («шёлкография»);
2. Вспененный винил (пенообои);
3. Моющиеся виниловые обои.
акриловые обои
АКРИЛОВЫЕ ОБОИ представляют собой бумажную или флизелиновую основу, на которую точечно нанесен слой полимера.
Акриловые пенообои
текстильные обои
Текстильные обои – это бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон, либо натуральной тканью (разновидности – велюровые, фетровые, ковровые, джутовые обои).
стеклообои
Стеклообои – нетканое полотно, формуемое из тончайшего стеклянного волокна. В зависимости от сферы применения может быть гладким (для потолка) и рельефным (для стен). Паутинку (стеклообои без рисунка), иногда используют как основу перед поклейкой других обоев или нанесением штукатурки. Всегда выпускаются в виде белого полотна под покраску.
бамбуковые обои
Бамбуковые обои – продольные полоски бамбука, наклеенные на тканевую, реже – бумажную основу.
пробковые обои
Пробковые обои – тонкий шпон пробки, наклеенный на тканевую основу, дорогие коллекции представлены просто пробковыми листами.
металлические обои
Металлические обои изготавливаются путем покрытия бумажной основы тонким слоем фольги, после чего на поверхность обоев наносится тиснение или рисунок.
фотообои
Фотообо́и — обои с нанесённым на них изображением. Состоят из частей.

## Slide 69
Способы нанесения узора на обои
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
поверхностная печать
На поверхность обоев обильно наносятся чернила, которые слегка растекаются по бумаге, из-за чего готовое изображение получается не таким четким. Благодаря отсутствию сушки между различными цветовыми станциями чернила разных оттенков могут немного смешиваться друг с другом. Рисунок на обоях очень напоминают ручную роспись.
флексопечать
Флексография осуществляется с применением гибких резиновых цилиндров или роликов.
Чернила переносятся на бумагу со специального вала, на котором был выгравирован рельефный рисунок. Резина, применяемая при флексографии, позволяет использовать меньшее количество чернил и обеспечивает более высокую точность изображения.
трафаретная печать
При трафаретной печати чернила наносятся на обои через отверстия в полых цилиндрических экранах (трафаретах), расположенных друг за другом в определенном порядке (в каждый цилиндр подается 1 определенный цвет).
Отличительной характеристикой является возможность получения ярких непрозрачных оттенков и четко очерченных форм. Краски, наносимые друг на друга, не смешиваются.
глубокая печать
Для переноса изображения на бумагу при глубокой печати используется жесткий гравированный цилиндр, но в отличие от валиков, применяемых при поверхностной и флексографской печати, изображение на нем является не выпуклым, а утопленным.
офсетная печать
Литография (офсетная печать) выполняется при помощи абсолютно плоской формы, рисунок с которой переносится на бумагу под давлением.
шелкография
Шелкография осуществляется с использованием специальных рамок и трафаретов. Краска наносится на рамку, обтянутую шелком, и проникает в те области, которые не прикрыты трафаретным шаблоном. Используя несколько таких рамок, можно добавлять обоям любое количество оттенков, последовательно нанося необходимые слои краски. Сама печать непосредственно осуществляется специальной ракелью, которой проводят по трафарету сверху.
блочная печать
Блочная печать осуществляется при помощи резных деревянных блоков (как правило, используется по одному такому блоку для каждого цвета), которыми мастер выдавливает узор на бумажном полотне.
цифровая печать
Цифровая печать имеет множество разновидностей: прямой перевод, сублимационная, лазерная и струйная печать и др.

## Slide 70: 17.9. Классификация и характеристика ассортимента крепежных материалов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 386

## Slide 71
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ применяются для соединения строительных конструкций.
ГВОЗДИ
ШУРУПЫ
БОЛТЫ
ВИНТЫ
ГАЙКИ
ШАЙБЫ
ЗАКЛЁПКИ
АНКЕРА
ПРОВОЛОКА
СЕТКА
Их изготовляют из углеродистой и легированной стали без покрытия и с покрытием.
К крепежным изделиям относятся:

## Slide 72
ГВОЗДИ
ГВОЗДИ состоят из шляпки (плоской или конической) и стержня (круглого или фасонного) с заостренным концом. По способу производства бывают резные и проволочные.
предназначены для неразъемного соединения деревянных деталей или присоединения различных материалов к древесине с помощью молотка.
По назначению:
Нажимайте по порядку, чтобы
прочитать подробнее
строительные
Строительные гвозди используются для скрепления различных деревянных конструкций.
Имеют плоскую или коническую головку (рифленую или гладкую на торце). Длина гвоздя с головкой 8-250 мм, диаметр стержня 0,8-8 мм, диаметр головки примерно в 2 раза больше диаметра стержня.
шиферные
Шиферные гвозди используются для крепления кровельных материалов (шифер, профнастил , металлочерепица и т.д.) к деревянным конструкциям.
Гвозди имеют широкую полукруглую головку. Длина гвоздя 90-120 мм, диаметр стержня 4-4,5 мм. Для предотвращения коррозии шифера и гвоздя их оцинковывают.
толевые
Толевые гвозди используются для крепления мягких кровельных материалов (рубероида, толя, пергамина и т.п.).
Длина гвоздя 20-40 мм, диаметр стержня 2-3 мм, диаметр плоской головки в 3-3,5 раза больше диаметра стержня.
кровельные
Кровельные гвозди используются для крепления кровельной стали к деревянной обрешетке.
Длина гвоздя 40 мм, диаметр стержня 3,5 мм, диаметр головки примерно в 2,25 раза больше диаметра стержня.
финишные
Финишные гвозди используются для
крепления вагонки, паркета, наличников.
Имеют уменьшенную цилиндрическую головку,
выпускаются оцинкованные и медненые.
ершеные
Ершеные и винтовые гвозди используются при сборке европоддонов и конструкций, требующих высокой прочности соединения.
мебельные
Мебельные (декоративные) гвозди используются для обивки мягкой мебели. Это гвозди небольших размеров с гладкой или декоративной шляпкой.
дюбель-гвозди монтажные
Дюбель-гвозди монтажные используются для соединения тяжелых конструкций, несъемного крепления профилей, в том числе металлических, и тонколистовых материалов к камню, кирпичу и бетону.
Дюбель-гвоздь позволяет сделать сооружения прочными и долговечными.
Различают дюбель-гвозди для монтажного пистолета и для ручной забивки.

## Slide 73
применяют для соединения на резьбе деталей из древесины и пластмасс.
Стержень шурупа имеет резьбу, острый кончик и головку под отвертку. Длина шурупов 7-100 мм, диаметр 1,6-10 мм.
ШУРУПЫ
по типу шлица
с прямым шлицем, крестообразным, прямоугольным шлицем, с внутренним шестигранником или звездочкой
Нажимайте по порядку, чтобы
прочитать подробнее
Шурупы подразделяются:
по форме головки
по материалу изготовления и отделке
с полукруглой, полупотайной, потайной, шестигранной головкой, в виде кольца, прямоугольного или круглого крючка
из углеродистой, легированной стали и латуни
без покрытия и оцинкованные
оцинкованный
латунный
из нержавеющей стали
по назначению
для работы с ДСП
для работ по бетону
мебельные (конфирматы)
сантехнические (глухари)
саморезы кровельные
саморезы по гипсокартону (дереву)
саморезы универсальные по гипсокартону (металлу)
саморезы с прессшайбой по металлу
саморезы для ГВЛ
оконные саморезы
«клопы» и др.
Посмотреть подробнее

## Slide 74
Виды шурупов:
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
для работы с ДСП
Изделия с потайной головкой, резьбой по всему телу, изготовленные из закаленной стали.
для работ по бетону
(Нагель) более прочен, резьба его более частая или переменная (высота увеличивается, затем уменьшается по мере продвижения к головке).
Тело длинное, головка полу- или полностью потайная с квадратным или шестиконечным шлицами. Используется для прикрепления, например, оконных рам и деревянных дверных коробок к бетонным основаниям.
конфирмат
Конфирмат (евро-шуруп) имеет углубленный шлиц квадратного или шестигранного сечения, обязательно тупой конец стержня и потайную головку. Используется для соединения деревянных деталей, наиболее часто можно встретить в самой разной мебели.
глухарь
Сантехнический шуруп (глухарь) применяется для крепления элементов при сантехнических работах. Сейчас также активно используется в строительстве деревянных домов. Имеет шестигранную головку, редкую резьбу.
кровельный саморез
Кровельный саморез имеет шестигранную головку и шайбу, как правило, мягкую, для плотного прилегания к поверхности. Конец увенчан сверлом. Материал – закаленная сталь, оцинковка, может иметь полимерное цветное покрытие. Выпускается двух видов: диаметром 4.8 мм – для крепления в деревянную основу, и диаметрами 6.3 и 5.5 мм – для работ с металлическими направляющими.
саморез по гипсокартону
Саморезы по гипсокартону (дереву): черные (за счет покрытия фосфатом), из углеродистой стали, имеют редкий шаг резьбы.
саморез универсальный
Саморезы универсальные по гипсокартону (металлу): черные, с частым шагом резьбы, потайной головкой и крестообразным шлицем.
саморез с прессшайбой
Оцинкованный саморез с прессшайбой подходит для работы с металлом, когда нужно хорошее прилегание.
«клоп» и др.
«Клопы» - саморезы с полукруглой головкой, острым наконечником и самым маленьким стержнем в семействе.

## Slide 75
предназначены для разъемного соединения различных материалов на резьбе.
БОЛТЫ
Болты выпускаются с головкой под гаечный ключ, в комплекте с гайками.
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
БОЛТЫ подразделяются:
по форме головки
шестигранная, цилиндрическая, полукруглая, квадратная и др.
потайная или непотайная
по виду резьбы
с полной резьбой
с неполной резьбой
по виду покрытия
без покрытия,
оцинкованные,
оксидированные
оцинкованный
оксидированный
Длина болта 15-300 мм, диаметр стержня 6-48 мм.

## Slide 76
применяют для разъемного резьбового соединения металлических деталей.
Винты могут быть с прямым и крестообразным шлицем, с полукруглой и потайной головкой. По размерам подразделяются как шурупы, но более разнообразны по диаметрам, длине, конструкции стержня, головки, защитным покрытиям.
ВИНТЫ
Винт закрепляется и удерживается с помощью внутренней резьбы в изделии, в которое вкручивается.

## Slide 77
используются в качестве элементов соединения совместно с болтами.
Размер гаек определяют по диаметру отверстия в мм.
шестигранная
Виды гаек:
ГАЙКИ
шестигранная с фланцем
со стопорным кольцом
низкая
соединительная (переходная)
барашковая
корончатая
колпачковая

## Slide 78
– это металлические кольца, подкладываемые под головки и гайки винтов и болтов.
Шайбы применяются для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность.
Шайбы имеют диаметр 2-48 мм.
Шайба гровера предотвращает самопроизвольное отвинчивание крепежа.
ШАЙБЫ
плоские
гроверные (шайбы гровера)

## Slide 79
используются для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов конструкций.
ЗАКЛЁПКИ
Длина заклёпки 5,8-21,2 мм, диаметр 3,2-4,8 мм.
Диаметр отверстия под заклепку должен быть на 0,1 мм больше диаметра заклепки.

## Slide 80
– это изделие, которое позволяет прочно крепить строительные детали и изделия практически к любым вертикальным и горизонтальным поверхностям
АНКЕР

## Slide 81
применяется для изготовления гвоздей, увязки, ограждений и в строительстве, для армирования железобетонных конструкций и т.п.
Диаметр проволоки 0,2-10 мм.
По отделке:
Термически необработанная и обработанная
Черная и оцинкованная
ПРОВОЛОКА

## Slide 82
может использоваться на всех этапах строительства зданий, для конструирования различного рода заграждений, крепления кирпичных кладок, армирования дорожных покрытий и железобетонных конструкций.
По способу производства:
СЕТКА
плетеная (рабица)
сварная
тканая

## Slide 83: 17.10. Классификация и характеристика ассортимента санитарно-технического оборудования
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 385-386

## Slide 84
ВАННЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДУШЕВЫЕ БОКСЫ
ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
ДУШЕВЫЕ
ДВЕРИ
К санитарно-техническому оборудованию относятся:
ДУШЕВЫЕ
ШТОРКИ
ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ
УМЫВАЛЬНИКИ
МОЙКИ ДЛЯ КУХНИ
УНИТАЗЫ
БИДЕ
ПИССУАРЫ
СМЕСИТЕЛИ

## Slide 85
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
1. чугунные
Чугунная ванна отлично держит тепло, тяжесть металла сводит шум во время наборы воды к минимуму. Но большой вес чугунной ванны осложняет ее перевозку, подъем на квартиру и установку, также высока вероятность появления сколов.
ВАННЫ
По материалу изготовления:
2. стальные
3. акриловые
Стальная ванна дешевле чугунной и акриловой, легкая, поверхность приятная и гладкая на ощупь. Но тепло плохо держится и очень быстро теряется, при наборе воды ванна создает слишком много шума, на поверхности чаще всего появляются вмятины от ударов и царапины.
Акриловые ванны хорошо сохраняют тепло, имеют небольшой вес, могут иметь самые необычные и оригинальные формы, акрил долго держит блеск и сохраняет белизну поверхности, приятен на ощупь, такие ванны легко ремонтируются. Но следует тщательно подбирать чистящие средства, а также избегать ударов.
4. квариловые
Квариловые (куариловые) ванны изготавливаются из смеси акрила и кварца. Они ударопрочны, бесшумны, хорошо держат температуру воды, гигиеничны, могут иметь разнообразные формы.
5. керамические
Керамические ванны отличаются большим весом, хрупкостью и высокой ценой, поэтому, как правило, это эксклюзивные изделия под заказ.
6. каменные
Каменные ванны могут изготавливаться из натурального камня (мрамора и др.) или искусственного камня (на основе глины и каменной крошки).
По форме:
1. прямоугольные
2. круглые
3. овальные
4. угловые
По назначению:
1. обыкновенные
2. с массажем

## Slide 86
ДУШЕВАЯ КАБИНА
представляет собой удобную и практичную конструкцию, использующуюся для принятия душа.

## Slide 87
- это изделие, в котором соединены душевая кабина и ванна.
ДУШЕВОЙ БОКС

## Slide 88
ДУШЕВОЙ УГОЛОК
– это угловая конструкция без верха, у которой стены помещения одновременно являются стенами уголка. Могут быть с поддоном или монтироваться на пол, с раздвижными или распашными дверями.

## Slide 89
ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ
устанавливаются непосредственно в душевые ниши для ограждения от водяных брызг. Изготавливаются из каленого стекла или акрила. Могут устанавливаться на поддон и непосредственно на пол.

## Slide 90
ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ
устанавливаются непосредственно на ванну для ограждения от водяных брызг. Они изготовляются из каленого стекла или акрила. Крепятся одной или двумя сторонами алюминиевым профилем к стене.

## Slide 91
ПОДДОН ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
По форме: квадратные , прямоугольные, угловые, полукруглые.
По высоте: низкие и высокие.
По материалам: керамические, стальные, акриловые и из литьевого мрамора.
служит основанием для установки на него душевых уголков или дверок.

## Slide 92
УМЫВАЛЬНИКИ
По материалу изготовления:
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
1. чугунные
2. стальные
3. акриловые
4. из керамогранита
5. из искусственного камня
6. стеклянные и др.
По форме:
1. круглые
2. овальные
3.прямоугольные
4. треугольные
5. фигурные
По конструкции:
1. навесные
2. с консолью
3. на пьедестале
4. на полупьедестале
5. встраиваемые в мебель
одинарные и двойные
с обычным и щелевым сливом

## Slide 93
МОЙКИ ДЛЯ КУХНИ

## Slide 94
УНИТАЗЫ
По виду установки :
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
1. напольные
2. подвесные
По виду слива :
1. с бачком
2. без бачка
Преимущество моделей со скрытым бачком - экономия места, простота уборки помещения и более эстетичный внешний вид. Его крепление к стене осуществляется с помощью блочной или рамочной инсталляции.
По конструкции сливного бачка:
1. бачок "компакт"
Бачок устанавливается непосредственно на заднюю полочку унитаза.
2. отдельный бачок
Бачок может быть вмонтирован в стену, крепиться под потолком или же быть скрытым. Кроме того, такие бачки обеспечивают лучшее смывание так как напор воды, подаваемой из подвесного бачка, больше.
3. бачок в системе инсталляции
Система инсталляции - металлическая рама с уже установленным в неё бачком. Она вместе с отводным патрубком канализации, водопроводной трубой и арматурой прячется за фальш-стенкой (из гипсокартона или другого материала), после чего на виду остаются только сам унитаз с кнопкой смыва.
4. без бачка
Смывание производится непосредственно из водопроводной системы с использованием системы слива под названием «друкшпюлер».
с рычажным включением слива
необходимо нажимать на рычаг сбоку или поднимать сверху.
2. с кнопочным включением слива
для слива достаточно нажать кнопку.
Кнопок может быть две, одна или двойная.
Для экономного смывания (2-3 л воды) нажимается меньшая кнопка , а для полного (6-8 л) обе.
По виду управления сливом:
с тарельчатыми чашами - задняя стенка такой чаши унитаза имеет форму уступа в виде тарелки. Преимущество такой формы - отсутствие «всплеска», недостаток – возможное появление неприятного запаха.
с козырьковыми чашами - задняя стенка таких унитазов расположена с наклоном вперед относительно пола, в результате чего отсутствуют брызги, а также не появляются запахи. Правда такая форма чаши требует более тщательного смыва, а иногда и дополнительной очистки ёршиком.
с воронкообразными чашами - такие чаши используются в основном в импортных моделях унитазов. Такая форма чаши считается наиболее гигиеничной, но в них большая вероятность «всплеска».
По виду чаши:
При выборе способа выпуска необходимо ориентироваться на расположение и местонахождение канализационной трубы, к которой будет подсоединён унитаз.
По выпуску в канализацию:
По материалу изготовления:
1. фарфоровые
Фарфор отличается минимальным влагопоглощеним, так как обладает более плотной структурой. Он более дорогой, но и срок службы его значительно больше (более 30 лет). Фарфоровые изделия дольше сохраняют целостность глазури, значительно легче моются, и дольше сохраняют свой первоначальный вид.
2. фаянсовые
Фаянс имеет большее влагопоглощение (около 10%), поэтому в процессе эксплуатации он может терять первоначальный вид, а также могут появляются трещины на глазури. Срок службы фаянса около 10-15 лет.

## Slide 95
БИДЕ
- это санитарно-гигиеническое устройство, созданное для мытья интимных частей тела после посещения туалета и при необходимости.
Унитаз-биде
Унитаз, совмещённый с биде, — единая конструкция сантехники, внешне практически ничем не отличающаяся от обыкновенного унитаза, кроме более вытянутой формы и объёмного бачка.

## Slide 96
ПИССУАР
- разновидность унитаза, предназначенная только для моче-испускания. Используется в основном в общественных туалетах.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В некоторых европейских странах (Франции, Нидерландах и др.) писсуары ставят просто на улицах.

## Slide 97
СМЕСИТЕЛИ
Для умывальника:
Для ванны и душа:
Душевые наборы:
Душевые лейки:
Для мойки:

## Slide 98
АКСЕСУАРЫ
Полотенцесушитель
Полочка
Держатель туалетной бумаги
Крючок
Поручень для ванны
Стакан для зубных щеток
Ёрш
Мыльница

## Slide 99: 17.11. Классификация и характеристика ассортимента конструкционных профильных, тепло- и звукоизоляционных материалов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника:
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 387

## Slide 100: 17.12. Требования к качеству, маркировка, упаковка, хранение строительных товаров
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника:
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 387-388

## Slide 101
Вопросы для самоконтроля:
Дайте понятие минеральных вяжущих веществ
Охарактеризуйте ассортимент кирпичей
Перечислите материалы для полов
Что такое паркетная доска?
Опишите достоинства и недостатки кровли из металлочерепицы
Дайте характеристику отделочных материалов на основе древесины
В чем отличие между гвоздями, шурупами и болтами?
Назовите виды листового стекла
Что представляет собой стеклопакет?
Назовите виды искусственных теплоизоляционных материалов

## Slide 102
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 370-388
Литература:
Выполните задания теста по Модулю 17

## Slide 103
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru