## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 19. Проводниковые и электроустановочные изделия
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
19.1. Общие сведения о бытовых электротехнических товарах
19.2. Классификация и характеристика ассортимента проводниковых изделий
19.3. Классификация и характеристика ассортимента электроустановочных изделий
Для ведения конспекта можете использовать рабочую тетрадь, которую можно скачать в разделе «Дополнительные материалы»

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Высказывать обще суждение о бытовых электротехнических товарах
Давать определение проводниковых изделий
Характеризовать ассортимент проводниковых изделий по признакам классификации
Называть и описывать виды электроустановочных изделий по группам

## Slide 4: 19.1. Общие сведения о бытовых электротехнических товарах
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 408-415

## Slide 5
К электротоварам относятся бытовые машины и приборы, эксплуатация которых связана с использованием электрического тока.
По назначению выделяют следующие группы электротоваров:
проводниковые изделия
электроустановочные изделия
бытовые светильники, куда входят источники света и осветительная арматура
электронагревательные приборы
бытовые машины и приборы
приборы для получения, установления или измерения тока и напряжения
электроприборы личной гигиены
машины и приборы для механизации хозяйственных работ в быту и на приусадебных участках

## Slide 6: 19.2. Классификация и характеристика ассортимента проводниковых изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 415-418

## Slide 7
ШНУР – это провод с особо гибкими изолированными жилами, который используется для временного подсоединения к сети приемников тока. Он более гибкий и имеет меньшее сечение жилы.
К проводниковым изделиям относятся провода и шнуры.
ПРОВОД используется для стационарной проводки, изготовления обмоток трансформаторов, электродви-гателей и т. д. Он состоит из одной или нескольких скрученных проволочек или одной и более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка.
Провода изготовляются с медными, алюминиевыми и др. жилами, а шнуры – только с медными. Провод может иметь 1, 2 и более жил, шнур – 2 или 3. шнур имеет большее количество проволочек в жиле, он более гибкий. Шнуры на концах могут иметь арматуру (вилки, розетки и т. п.).

## Slide 8
Ассортимент проводниковых изделий классифицируется
по следующим признакам:
по материалу токопроводящей жилы
Нажимайте по порядку:
медные, алюминиевые и т. д.
по числу жил
одно-, двух- и многожильные
по числу проволок в жиле
однопроволочные и многопроволочные
по степени гибкости жилы
нормальные (для неподвижной прокладки);
гибкие – Г (для неподвижной прокладки повышенной гибкости);
повышенной гибкости – ПГ (для переносных приборов);
особо гибкие – ОГ (для бытовых машин и приборов).
по материалу изоляции
с ПВХ, полиэтиленовой, резиновой и т. д. изоляцией
Также может быть дополнительная хлопчатобумажная или шелковая оплетка, оболочка или изоляция из ПВХ
по форме сечения
круглые и плоские
по конструкции
с разделительным основанием и без, со смыкающимися жилами, в общей оплетке или с индивидуальной оплеткой каждой жилы, в дополнительной оболочке и т. д.
по назначению
По назначению провода подразделяются на 4 группы:
Установочные провода предназначены для электропроводки внутри помещения (скрытой и открытой) и для наружной проводки
Арматурные провода предназначены для проводки в осветительной арматуре.
Обмоточные провода предназначены для изготовления обмоток трансформаторов, электродвигателей и т. д.
Монтажные провода: предназначены для монтажа различных установок.
По назначению шнуры подразделяются на:
Соединительные (поступают в продажу бухтами или мотками длиной 50 м. и более)
Армированные (поступают в продажу мерными отрезками, армированными вилкой или приборной розеткой и вилкой).
по маркам
В маркировке проводниковых изделий указывают материал жилы и изоляции, назначение, конструкцию, число жил. Сечение жилы и другую информацию.
Марка проводникового изделия обозначается буквами и цифрами.
Например:
ПВ | Провод (П) с одной медной жилой, ПВХ изоляцией (В) (ПВ-1 - нормальный, ПВ-2 - гибкий, ПВ-3 - повышенной гибкости, ПВ-4 - особо гибкий)
АПВ | Провод (П) с одной алюминиевой (А) жилой, ПВХ изоляцией (В)
ППВ | Провод (П) с двумя медными жилами, ПВХ изоляцией (В), плоский (П), с разделительным основанием
ШРО | Шнур со скрученными жилами в резиновой изоляции и общей х/б оплетке

## Slide 9: 19.3. Классификация и характеристика ассортимента электроустановочных изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 418-421

## Slide 10
По назначению
Для подключения к сети приёмников тока
Выключатели и переключатели
Для монтажа и ремонта электропроводки
Коробки изоляционные, кабель-каналы, ролики, втулки, воронки, изолента
Для защиты сети от токовых перегрузок
Патроны
Штепсельные соединения
Предохранители

## Slide 11
1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ТОКА
1.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Выключатели служат для включения и отключения от сети электроприборов, переключатели – для включения и отключения одной или нескольких ветвей цепи.
Нажимайте по порядку:
По способу монтажа
Для открытой установки Для скрытой установки
По виду привода механизма переключения
клавишные
кнопочные
поворотные
перекидные
с ползунковым механизмом
с тяговым шнурком
сенсорные
с датчиком на движение или звук
По месту установки
стационарные для установки на проводе для установки на приборах
По форме крышки
По форме крышки выключатели и переключатели могут быть прямоугольными, квадратными, круглыми, фигурными
По отделке
Выключатели и переключатели характеризуются разнообразным дизайном крышки и расцветками , бывают матовые и глянцевые
Разновидностью выключателя является диммер (регулятор освещения).
Он служит для изменения величины светового потока от ламп накаливания или светодиодных ламп

## Slide 12
1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ТОКА
1.2. ПАТРОНЫ
служат для подключения к сети источников света
для ламп накаливания
для люминесцентных
ламп
По конструкции:
резьбовые
штифтовые
для светодиодных
ламп

## Slide 13
Классификация резьбовых патронов
Нажимайте по порядку:
По месту установки
потолочные настенные для светильников
По способу крепления
с креплением резьбовым ниппелем
с отверстием для крепления в донышке
с креплением за ушко
с приспособлением для крепления на тросе
с креплением за наклонный или прямой фланец
для крепления на шнуре
с боковым отверстием для крепления
с кольцом для крепления рассеивателя
и др.
По диаметру резьбы гильзы
  Е10
  Е14
  Е27
  Е40
  Е14
  Е27
По материалу изготовления
керамические
пластмассовые
металлические

## Slide 14
Штифтовые патроны
предназначены для подключения ламп со штифтовым цоколем. Они имеют Г-образные прорези в корпусе, в которые входят штифты ламп.
По числу контактов:
одно- и двухконтактные.
По диаметру цоколя: В15 и В22.
По материалу изготовления:
пластмассовые и металлические.
Достоинство – лампа не выкручивается при сильной вибрации (в поездах, автомобилях и т.п.)

## Slide 15
1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ТОКА
1.3. ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
РОЗЕТКА
- это чаще всего стационарный гнездовой разъём, к которому подводится электрическая энергия от щитка
Нажимайте по порядку:
по способу монтажа
для открытой установки для скрытой установки
по количеству мест
одноместные
двухместные
многоместные
по месту установки
стационарные (установочные, телевизионные, телефонные, компьютерные и др.)
приборные
!!! USB-розетка!!!
розетка с USB позволит зарядить смартфон или планшет с высокой скоростью без использования адаптера.
по форме контактов
с цилиндрическими контактами
с плоскими контактами
с комбинированными контактами
по конструкции
с защитными шторками
с защитной крышкой
с заземляющим контактом или без
по материалу изготовления и отделке
РОЗЕТКИ вырабатываются в основном из пластмасс, различной формы и отделки.

## Slide 16
1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ТОКА
1.3. ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ВИЛКА
- штыревой разъём, парный розетке, соединённый гибким шнуром с прибором, подключаемым с её помощью в электрическую сеть
Нажимайте по порядку:
по конструкции
разборные и неразборные
с фланцем, с кембриком
с прямым и боковым вводом проводов и т.д.
по форме штырей
  с круглыми штырями
  с плоскими штырями
  с комбинированными штырями
по количеству штырей и расстоянию между ними
  ВИЛКИ в зависимости от стандарта розетки могут иметь различное количество штырей и расстояние между ними
Основные типы розеток и вилок:
Тип A американская розетка без заземления (США, Япония)
Тип B американская розетка с заземлением (США, Канада, Центральная Америка)
Тип C (Europlug, евророзетка)
европейская розетка без заземления
Тип F (Schuko) европейская розетка с заземлением
Диаметр штырей в европейских вилках 4 или 4,8мм; расстояние между штырями – 19мм. В бывшем СССР применялись штыри диаметром 4мм.
Тип D
(Великобритания)
Тип E французская розетка
Тип G английская розетка
(Великобритания, Малайзия, Сингапур, Израиль)
Тип I австралийская розетка
(Австралия, Новая Зеландия)
Тип J швейцарская розетка
Тип K датская розетка
Тип L итальянская розетка
Тип M (ЮАР)

## Slide 17
1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ТОКА
1.3. ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Нажимайте по порядку:
электроинсталляция
Электроинсталляция - блок розеток и/или выключателей как единое целое.
переходник
Переходник (адаптер) служит для подключения к розетке вилки другого стандарта
разветвитель
Разветвитель – это вилка, объединенная в одном корпусе с многоместной розеткой, служит для подключения к одной розетке нескольких электроприборов
Необычные решения
удлинитель
Удлинитель – отрезок шнура с вилкой на одном конце и одноместной розеткой на другом, служит для удлинения электрической цепи.
Необычные решения
удлинитель-разветвитель
Удлинитель-разветвитель – отрезок шнура с вилкой на одном конце и многоместной розеткой на другом, разновидность – сетевой фильтр.
Необычные решения

## Slide 18
2. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Нажимайте по порядку:
Коробка изоляционная
Коробки изоляционные применяются для разветвления проводов при открытой и скрытой проводке, при установке выключателей и розеток. Различаются в зависимости от способа и места монтажа.
Кабель-канал
Кабель-каналы служат для защиты кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию. Изготавливаются из ПВХ, различных размеров.
Лоток кабельный
Изготавливают из стали
Гофротруба
Гофротруба ПВХ и металлорукав предназначены для скрытой проводки в стенах, в потолках, полах, обеспечивают дополнительную изоляцию и механическую защиту кабеля, исключают возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе, возможность поражения током при повреждении изоляции кабеля.
Лента изоляционная
Изолента служит для изоляции мест соединения проводов
Клеммы соединительные
Клеммы служат для соединения проводов
Скобы установочные
Скобы служат для крепления проводов при открытой проводке, бывают плоские и круглые.
Ролики
Ролики керамические служат для крепления проводов при открытой проводке.
Втулки и воронки
Втулки применяются для дополнительной изоляции проводов и шнуров при проводке через стены и перегородки.
Воронки применяются для дополнительной защиты и изоляции при вводе проводов через наружные стены.
Рис. Прокладка проводов через стену: А - из влажного в сухое помещение; Б - из сухого в сухое помещение; ВП - влажное помещение; СП - сухое помещение; 1 - втулка; 2 - изоляционная трубка; 3 – вводная воронка; 4 – электропроводка

## Slide 19
3. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ СЕТИ ОТ ТОКОВЫХ ПЕРЕГРУЗОК
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
по конструкции и принципу действия бывают:
Однократного действия с плавкой вставкой
Автоматические многократного действия
Дифференциальные автоматические выключатели

## Slide 20
Вопросы для самоконтроля:
Укажите отличия между проводом и шнуром
Назовите признаки классификации проводниковых изделий
Дайте классификацию электроустановочных изделий по назначению
Перечислите изделия для присоединения к сети приемников тока
Дайте классификацию розеток
Что такое разветвитель?
Назовите изделия для монтажа электропроводки

## Slide 21
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 408-421
Литература:
Выполните задания теста по Модулю 19

## Slide 22
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru