## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 27. Факторы, формирующие потребительские свойства швейных товаров
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
27.1. Общие сведения о швейных товарах
27.2. Материалы для производства швейных изделий
27.3. Общая схема производства швейных изделий

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Высказывать общее суждение о швейных товарах,
Называть изготовителей швейных товаров в Республике Беларусь,
Называть материалы для производства швейных изделий,
Описывать общую схему производства швейных изделий

## Slide 4: 27.1. Общие сведения о швейных товарах
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 132-136

## Slide 5
К одежным товарам относятся различные виды верхней одежды, легкого платья, белья, головных уборов, а также перчатки и варежки.
В зависимости от способа производства различают одежду, изготовленную по технологии швейного и трикотажного производства.
Швейные товары – это изделия, полученные по технологии швейного производства из всех видов материалов, предназначенных для одежды и бельевых изделий.
Изучите потребительские свойства одежды, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 133-136.

## Slide 6
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ЗАО «КАЛИНКА» г.Солигорск
ОАО «Мастра» г.Минск
ОАО «Элема» г.Минск
ОАО «Коминтерн» г.Гомель
ЗАО «Вяснянка» г.Могилев
ОАО «Знамя индустриализации» г.Витебск
ЗАО «Милавица» г.Минск
ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс»
ОАО «Швейная фирма «ЮНОНА» г.Молодечно
ООО «БЛАУЗ» г. Минск
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ»
ОАО «Элод» г.Гродно
ОАО «Барановичское ПХБО» (Блакiт)
«Брестская швейная фирма «Надзея»

## Slide 7: 27.2. Материалы для производства швейных изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 136-137, 148-151

## Slide 8
Основные материалы
Ткани
Вспомогательные материалы
Подкладочные
Трикотажные полотна
Натуральная кожа
Искусственная кожа
Искусственный мех
Прокладочные
Утепляющие
Скрепляющие
Фурнитура
Отделочные
Нетканые материалы
Материалы для производства швейных изделий

## Slide 9
ткани
Ассортимент тканей повторите по Модулю 24
трикотажные полотна
Трикотаж - гибкое и прочное вязаное полотно или изделие, состоящее из петель, переплетающихся в продольном и поперечном направлениях.
Ассортимент трикотажных полотен Вы изучите в Модуле 30
натуральная кожа
Натуральная кожа – это выделанная шкура домашних и диких животных, а также некоторых рептилий, рыб и др.
Ассортимент натуральных кож Вы изучите в теме «Обувные товары» на 3-м курсе
искусственная кожа
Искусственные кожи состоят из волокнистой основы (ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы) и лицевого покрытия из полимерных материалов.
Ассортимент натуральных кож Вы изучите в теме «Обувные товары» на 3-м курсе

## Slide 10
искусственный мех
Ассортимент искусственного меха повторите по Модулю 26
нетканые материалы
Ассортимент нетканых материалов повторите по Модулю 26

## Slide 11
подкладочные материалы
В качестве подкладочных материалов в одежде используют подкладочные ткани.
Ассортимент подкладочных тканей повторите по Модулю 24
прокладочные материалы
Прокладочные материалы (бортовка, флизелин, дублерин и др.) применяются для придания формы отдельным деталям швейных изделий, обеспечения ее сохранности в процессе носки, а также для упрочения деталей швейных изделий и предотвращения их растяжимости.
утепляющие материалы
Для изготовления утепляющей подкладки в одежде используют ватин, синтепон, натуральный пух, синтепух, холлофайбер и др.
скрепляющие материалы
Основным материалом для соединения деталей являются швейные нитки.
Ассортимент ниток Вы изучите в теме «Галантерейные товары» на 3-м курсе

## Slide 12
фурнитура
К одежной фурнитуре относятся пуговицы, крючки, петли, пряжки, кнопки, застежки-молнии.
Ассортимент фурнитуры Вы изучите в теме «Галантерейные товары» на 3-м курсе
отделочные материалы
К отделочным материалам относятся ленты, тесьма, шнуры, кружева, а также ткани, кожа, мех, бисер и пр.
Ассортимент тесьмы, лент, шнуров и кружев Вы изучите в теме «Текстильная галантерея» на 3-м курсе

## Slide 13: 27.3. Общая схема производства швейных изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 151-160

## Slide 14
Производство швейных изделий
Моделирование
Конструирование
Раскрой
Пошив
Влажно-тепловая обработка

## Slide 15
МОДЕЛИРОВАНИЕ
1. Разработка проекта (эскиза)
- процесс разработки модели (исходного образца) будущего изделия.
2. Изготовление модели
(выполнение проекта в материале)
Модель – это художественный замысел модельера,
воплощенный в материале

## Slide 16
КОНСТРУИРОВАНИЕ
- процесс создания чертежа на основе модели и изготовления лекал
Расчетно-графический способ
Муляжный способ
ЛЕКАЛО – это выкройка, которая используется для раскроя материала на детали
На современных предприятиях используется компьютерная раскладка лекал с последующей печатью на плоттере.

## Slide 17
РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ НА ДЕТАЛИ
На производственных предприятиях используется многослойный раскрой материалов на автоматических раскройных станках с ленточными или лазерными ножами
Настил тканей
Раскрой тканей ленточным ножом
Лазерный раскрой тканей
В результате многослойного раскроя получаются стопки одинаковых деталей

## Slide 18
Детали пиджака

## Slide 19
Детали брюк
Детали головных уборов

## Slide 20
ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СБОРКА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПРИДАНИЕ ИЗДЕЛИЮ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

## Slide 21
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

## Slide 22
Вопросы для самоконтроля:
Дайте понятие швейных товаров,
Назовите основных производителей швейных товаров в Республике Беларусь,
Назовите основные материалы для изготовления швейных товаров,
Назовите вспомогательные материалы для изготовления швейных товаров,
Перечислите этапы производства швейных товаров
Что такое конструирование?
Назовите детали пиджака

## Slide 23
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 132-137, 148-160
Литература:

## Slide 24
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru