## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 28. Ассортимент швейных изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
28.1. Классификация ассортимента швейных изделий
28.2. Характеристика ассортимента верхней одежды
28.3. Характеристика ассортимента легкого платья
28.4. Характеристика ассортимента швейного белья
28.5. Характеристика ассортимента швейных головных уборов

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Называть и описывать признаки классификации швейных изделий,
Давать характеристику видового ассортимента верхней швейной одежды,
Давать характеристику видового ассортимента легкого платья
Давать характеристику видового ассортимента швейного белья,
Давать характеристику видового ассортимента швейных головных уборов

## Slide 4: 28.1. Классификация ассортимента швейных изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 160-162

## Slide 5
КЛАССЫ по назначению
Бытовые изделия
Спортивные изделия
Производственные (специальные) изделия
Форменные (национальные) изделия
Ассортимент бытовых швейных изделий классифицируется:
по условиям эксплуатации,
материалу изготовления,
половозрастному назначению,
сезонности,
характеру использования,
размерам ,
фасонам и моделям и др.признакам

## Slide 6
ГРУППЫ по условиям эксплуатации
Верхняя одежда
Легкое платье
Белье
Головные уборы

## Slide 7
По характеру использования
Повседневные
Домашние
Торжественные

## Slide 8
По характеру опоры
Плечевые изделия
Поясные изделия
Головные уборы
Изделия, не относящиеся к одежде

## Slide 9
По половозрастному назначению
Мужские
Женские
Детские
Для ясельного возраста
Для дошкольного возраста
Для младшего школьного возраста
Для старшего школьного возраста
Подростковые

## Slide 10
По сезонности
Летние
Зимние
Демисезонные
Круглосезонные

## Slide 11
По размерам
Основные размерные признаки одежды и некоторых видов белья
Рост
Размер
Полнота
Длина тела человека стоя без обуви от верхушечной точки головы до пола в сантиметрах.
Интервал между смежными ростами 6 см.
ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ПО РОСТАМ:
Женские – 146-152-158-164-170-176
Мужские – 158-64-170-176-182-188
Детские: для мальчиков 98-188
для девочек 98-176
Обхват или полуобхват туловища на уровне груди.
Интервал между смежными размерами 4 см.
ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ПО РАЗМЕРАМ:
Женские – 84-88-92-96-100-104-108-112-116-120-124-128-132-136
Мужские – 84-88-92-96-100-104-108-112-116-12-124-128
Детские: 52-104
Обхват талии у мужчин и детей; обхват бедер с учетом выступания живота у женщин.
Интервал между смежными полнотами 4 см для взрослых,
3 см для детей.
ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ПО ПОЛНОТАМ:
Женские – 88-92-96-100-104-108-112-116-12-124-128-132-136-140-144
Мужские – 70-74-78-82-86-90-94-98-102-106-110-114-118-122-126-130
Детские: для мальчиков 48-90
для девочек 48-84

## Slide 12
В мужских сорочках дополнительно указывается
обхват шеи
Например,
170,176 – 96-88-41
Размер головных уборов определяют по внутренней окружности в см.
Типовые размеры:
Для взрослых: 53-62
Для детей:
школьного возраста и подростков: 50-56
дошкольного возраста: 45-47
Размер бюстгальтера определяют по окружности туловища у основания груди
(…65-70-75-80-85…)
В пределах размера бюстгальтеры делятся по полнотам (AA, A, B, C, D, E, F, G)
Например, 85-С
Размер постельного и столового белья определяется длиной и шириной

## Slide 13
По фасонам
Фасон одежды и некоторых видов белья определяется следующими показателями
Силуэт
Форма
Покрой

## Slide 14
СИЛУЭТ
- плоскостное изображение фигуры человека в одежде, ограниченное силуэтными линиями
По степени прилегания к фигуре в области талии или низа:
Прилегающий Полуприлегающий Прямой Свободный

## Slide 15
1. ПРИЛЕГАЮЩИЙ СИЛУЭТ
плотно облегает по линии талии
2. ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЙ СИЛУЭТ
имеется некоторая свобода на уровне талии

## Slide 16
3. ПРЯМОЙ СИЛУЭТ
одинаковая ширина на уровне груди,
талии и низа
4. СВОБОДНЫЙ (ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ) СИЛУЭТ
расширяется к низу от уровня груди

## Slide 17
ФОРМА (стиль)
- пространственная поверхность, образованная одеждой на человеке при ее эксплуатации, характеризуется наличием в изделии деталей, создающих конструкцию
Различают 3 стиля одежды:
Нажимайте по порядку:
классический
КЛАССИЧЕСКИЙ (СТРОГИЙ) СТИЛЬ характеризуется простым кроем, строгими линиями, отсутствием отделки
спортивный
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ характеризуется наличием накладных карманов, поясов, хлясти-ков, манжет и др. деталей, подчеркивающих строение тела человека
фантази
Стиль ФАНТАЗИ характеризуется сложным кроем, наличием разнообразных отделок

## Slide 18
ПОКРОЙ
характеризуется покроем отдельных деталей (воротника, рукавов, карманов и т.д.)
Фасоны рукавов: а – втачной; б,в – цельнокрое-ный; г – реглан; д – комбинированный (кимоно)

## Slide 19
Фасоны воротников: 1,2- отложной на стойке; 3- английского стиля с острыми концами; 4- типа апаш; 5- хомутиком; 6- шалевый; 7- стойка; 8- отложной с закругленными концами
Виды лацканов: 1 — прямоугольный;
2 — заостренный кверху; 3 —закруг-ленный; 4 — скошенный книзу

## Slide 20
Фасоны карманов:
1-врезной с клапаном; 2 - в рельефной линии;
3,6 - в рамку; 4 - накладной фигурный;
5,9 - накладной с клапаном; 7 - с листочкой;
8 - комбинированный

## Slide 21
Виды полочек и застежек:
1- цельные однобортные; 2 - двубортные с отрезными бочками; 3 - двубортные с петлями воздушными; 4 - однобортные с кокеткой по линии груди и потайной застежкой; 5 - двубортные с руковами реглан; 6 - двубортные с кокетками по линии груди и бедер; 7 - однобортные с кокеткой по линии бедер.

## Slide 22
Виды спинок: 1 - цельная; 2 - со швом, переходящим в шлицу; г - с кокеткой, хлястиком и встречной складкой; 4 - с фигурной кокеткой

## Slide 23
По отделке
Конструктивно-технологическая отделка
Декоративная отделка
Складки
Плиссировка
Оборки
Гофрировка
Воланы
Рюши
Жабо и др.
Вышивка
Аппликация
Ленты
Кружева
Декоративная фурнитура
Тесьма
Шнуры
Декоративная строчка и др.

## Slide 24
Оборки — это различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию. Оборки выкраивают по прямой. Полоса ткани должна быть в полтора раза длиннее готовой оборки. Чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она должна быть собрана и тем длиннее выкраиваемая полоса
Оборки:
а) присборенная;
б) плиссированная

## Slide 25
Воланы выкраивают прямыми полосами по косой нити или из ткани, выкроенной в форме круга (позволяет избежать лишних швов). Чем меньше внутренний круг, тем пышнее волан. Притачиваемую сторону можно дополнительно собирать частыми складками.

## Slide 26
Рюши представляют собой полосы материала, присборенные посередине. Для более равномерного присборивания прокладывают 2-3 параллельных строчки. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполнены из материала изделия или из отделочных материалов.
Рюши:
а) простой рюш;
б) фасонный рюш
а)
б)

## Slide 27
Складки
«Жабо» (от французского jabot - птичий зоб) - в XVII-XVIII веке так называли очень модные кружевные или кисейные оборки вокруг ворота или на груди мужской сорочки.

## Slide 28
Плиссе: складки расположены «лежа» и параллельно, их ширина больше подгиба (например, складка – 1,4 см, подгиб – 1 см).
Гофре: складки и подгибы одинаковые (например, складка – 1,6 см, подгиб – 1,6 см). Часто они «стоят» под углом, что визуально создает эффект «гармошки».

## Slide 29
Кружево
Аппликация

## Slide 30
Нажимайте по порядку:
гладью
Вышивка
стеклярусом
пайетками
бисером
Ришелье
Ришелье - ажурная и изысканная вышивка. Основные линии узора обшиваются гладьевым валиком, после чего ткань вырезается. При этом на местах вырезанной ткани могут прокладываться бриды - обметанные воздушные строчки, которые служат для соединения противоположных сторон ткани

## Slide 31: 28.2. Характеристика ассортимента верхней одежды
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 163-165

## Slide 32
ПАЛЬТО
- швейная плечевая одежда с рукавами, с разрезом по всей длине спереди для ношения вне помещения

## Slide 33
ПОЛУПАЛЬТО
- укороченное пальто

## Slide 34
ПЛАЩ
- швейная плечевая одежда с рукавами, с застежкой по всей длине спереди для защиты от осадков, изготавливается из плащевой ткани

## Slide 35
НАКИДКА
- швейная плечевая одежда свободной формы без рукавов и пройм. Разновидности – пелерина и пончо

## Slide 36
КУРТКА
- швейная плечевая одежда с рукавами, разрезом спереди по всей длине, застежкой, не имеющая жестко фиксированной формы

## Slide 37
КУРТКА
- швейная плечевая одежда с рукавами, разрезом спереди по всей длине, застежкой, не имеющая жестко фиксированной формы
Куртка-ветровка

## Slide 38
ПИДЖАК
- швейная плечевая преимущественно мужская одежда жестко фиксированной формы с длинными рукавами, разрезом спереди по всей длине, застежкой, на подкладке, закрывающая туловище и частично бедра
Разновидности
Смокинг Фрак Фрак-визитка Сюртук

## Slide 39
ЖАКЕТ
- швейная плечевая женская одежда с рукавами различной длины, разрезом спереди по всей длине, застежкой или без, на подкладке или без. Разновидности –болеро, фигаро, блузон.

## Slide 40
ЖИЛЕТ
- швейная плечевая одежда без рукавов, с застежкой спереди по всей длине.

## Slide 41
БРЮКИ
- швейная поясная одежда, закрывающая нижнюю часть туловища и ноги каждую по отдельности
Брюки нормальной длины
бананы
Бананы - имеют форму, напоминающую банан
ретро
Ретро - в стиле ретро с высоким поясом, складками, заложенными у талии, расширенные по бедрам
галифе
Галифе - плотно обтягивающие голени и широкие в бедрах (их раньше носили в основном военные, теперь надевают и женщины)
сигареты
Сигареты - равномерно узкие, у лодыжек образующие складки-заломы, которые носят с туфлями на высоком каблуке или заправленными в сапоги
джинсы
Джинсы – брюки из джинсовой ткани, отличающиеся своим удобным кроем и ладно сидящие на фигуре
«Марлен»
"Марлен" (названы в честь Марлен Дитрих) - прямые широкие брюки, плотно сидящие на талии, длинной до пола. Они могут быть струящимися, из шелка или тонкого крепа, или мягко ниспадающими, с манжетами и заглаженной стрелкой - из "мужской" костюмной ткани в тонкую полоску
клёш
Клёш - слегка расклешенные, расклешенные от колена или от середины бедра брюки
классика
Классика - это брюки прямого покроя без карманов
Брюки укороченные
шорты
Шорты - самые короткие из брюк
кюлоты
Кюлоты – широкие брюки несколько ниже колен
бермуды
Бермуды - строгие шорты чуть выше колен, выполненные из строгих плотных материалов
бриджи
Бриджи - короткие брюки до или чуть ниже колен, плотно охватывающие ноги
капри
Капри – брюки ниже колена, но не ниже середины икры
типа рейтуз
Брюки типа рейтуз шьют из эластичной ткани, на штрипках, они предназначены для улицы и городского туризма
юбка-брюки
Юбка-брюки конструктивно выполняется как брюки и производит впечатление длинной или короткой юбки со складками
брюки 7/8
Брюки 7/8 – брюки, не доходящие до щиколотки
Нажимайте по порядку

## Slide 42
ЮБКА
- женское швейное изделие, закрывающее нижнюю часть туловища и ноги вместе
Разновидности
юбка-тюльпан
Юбка-тюльпан - фасон визуально похож на перевернутую чашечку цветка тюльпан
Нажимайте по порядку
юбка-карандаш
Юбка-карандаш — узкая, облегающая бедра юбка обычно длиной до колена
юбка-колокол
Юбка-колокол — облегает по талии и расширяется к линии низа, силуэт напоминает цветок колокольчика или перевернутый бокал
юбка-солнце
Юбка-солнце — её конструкция представляет на плоскости круг
юбка-полусолнце
Юбка-полусолнце — её конструкция представляет на плоскости полукруг
юбка-годе
Юбка-годе — строгий и консервативный силуэт, длина до колена, а неотъемлемые воланы — до середины голени
юбка-пачка
Юбка-пачка — или юбка tutu, это пышная юбка на поясе или эластичной резинке, выполненная из нескольких слоев тонкой прозрачной ткани

## Slide 43
КОСТЮМ
- комплект одежды, состоящий из нескольких предметов – пиджака и брюк, жакета и юбки, пиджака, жилета и брюк и т.д.
Виды мужских костюмов:
Формальный костюм (фрак, визитка и смокинг) - предназначен для особо торжественных мероприятий;
Официальный деловой костюм (двойка или тройка): пиджак и брюки в костюме-двойке всегда сшиты из одной ткани, допускается ткань в тонкую полоску;
Неофициальный костюм: пиджак и брюки могут быть разного цвета, ткани более легкие, объемные, с различными модными отделками.

## Slide 44
КОМБИНЕЗОН
- швейное изделие, состоящее из лифа с рукавами и брюк, шорт, рейтуз, трусов, объединенных в одно целое

## Slide 45
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
- швейное изделие, состоящее из лифа без рукавов и брюк, шорт, рейтуз, трусов, объединенных в одно целое.

## Slide 46: 28.3. Характеристика ассортимента легкого платья
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 165-167

## Slide 47
БЛУЗКА
- женское швейное изделие, представляющее собой лиф платья

## Slide 48
ТУНИКА:
в настоящее время так называют прямую, неразъемную спереди одежду, чаще всего без воротника, с рукавами или без них, с одним или двумя боковыми разрезами. Длина разная, но всегда ниже линии бедер.

## Slide 49
- женская и девичья одежда, покрывающая туловище частично или полностью, без рукавов, на бретелях или без, с застежкой или без, надеваемая на корсетное изделие или непосредственно на тело.
ТОП

## Slide 50
ПЛАТЬЕ
- женское швейное изделие, состоящее из лифа и юбки, объединенных в одно целое

## Slide 51
САРАФАН
- платье без рукавов и воротника, с глубокими вырезами в проймах и горловине, может быть на бретелях.

## Slide 52
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
- комплект, состоящий из платья или сарафана и жакета

## Slide 53
ПЛАТЬЕ-ХАЛАТ
- платье с разрезом спереди по всей длине

## Slide 54
ХАЛАТ
- домашняя одежда с разрезом спереди по всей длине, с застежкой или поясом.

## Slide 55
ПЕНЬЮАР
- нарядный домашний халат для утреннего туалета из легкой шелковой ткани.

## Slide 56
ФИГАРО
короткий жакет до линии талии или выше. Носится поверх блузки или платья.
БОЛЕРО
плечевая одежда с рукавами, разрезом спереди по всей длине, с застежкой или без, покрывающая лиф частично.

## Slide 57
ФАРТУК
- швейная одежда для предохранения от загрязнения

## Slide 58: 28.4. Характеристика ассортимента швейного белья
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 167-169

## Slide 59
СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ
- изделие с рукавами, застежкой, воротником, покрывающее туловище и частично бедра
1.Бельё верхнее

## Slide 60
ПИЖАМА
- комплект для сна, состоящий из куртки или блузы и коротких или длинных брюк.

## Slide 61
МАНИШКА
легкая мужская и женская одежда без рукавов с воротником или без, которая надевается поверх нательного белья и заменяет верхнюю сорочку.
НАКЛАДНЫЕ
МАНЖЕТЫ

## Slide 62
СОРОЧКА НОЧНАЯ
2.Бельё нательное
ГАРНИТУР
нарядное дневное белье, состоящее из сорочки на бретелях или плечиках или майки и трусов.

## Slide 63
ТРУСЫ
КОМБИНАЦИЯ

## Slide 64
3.Бельё для новорожденных
распашонка
чепчики
рукавички
пеленки
ползунки
комбинезон

## Slide 65
рубашечка
кофточка
3.Бельё для новорожденных
Спальный
мешок
конверт

## Slide 66
4. Корсетные изделия
БЮСТГАЛЬТЕР
- корсетное изделие для поддержания и придания формы груди
Разновидности
Нажимайте по порядку
с мягкой чашкой
идеально подходит для женщин с пышным бюстом. Чашечки большего объема обеспечивают более основательную поддержку. Это облегченный бюстгальтер с использованием различных материалов без применения формообразующих деталей.
Push-up (пуш-ап)
Push-up (пуш-ап) в переводе с англ.яз. означает «вперед и вверх». Бюстгальтер на косточках приподнимает грудь, чашечки треугольной формы (с дополнительными вкладышами или без) визуально придают дополнительный объем
«Балконет»
«Балконет» (от фр. balconnet — полка) имеет чашечки, по форме напоминающие балкончики, в которые погружена грудь. Этот бюстгальтер с широко расставленными бретелями позволяет максимально обнажить линию декольте и визуально увеличить грудь, придав ей пышность и объем. В таких бюстгальтерах часто предусмотрены отстегивающиеся бретели.
бюстгальтер-чашки
Бюстгальтер-чашки (силиконовый бюстгальтер- «невидимка») без бретелей и застежки на спине. Бюстгальтер состоит из двух тонких, выполненных на основе текстурированной ткани и без силиконовых наполнителей, чашек, передней застежки.
для кормящих
Бюстгальтер для кормящих мам: чашки имеют отстеги-вающуюся верхнюю часть
бюстье
Бюстье (от фр. bustier) – бюстгальтер с удлиненным станом из ткани

## Slide 67
- изделие, покрывающее туловище от нижнего основания грудных желез до подъягодичной складки (в настоящее время – обычно выше).
КОРСЕТ

## Slide 68
- изделие, покрывающее туловище от талии до подъягодичной складки. Служит также для держания чулок.
ПОЛУКОРСЕТ
Корсетный пояс

## Slide 69
- изделие, покрывающее туловище от верхнего основания грудных желез до подъягодичной складки. Служит также для держания чулок.
ГРАЦИЯ

## Slide 70
ПОЛУГРАЦИЯ
- изделие, закрывающее туловище от верхнего основания грудных желез до талии.

## Slide 71
ГРАЦИЯ-ТРУСЫ
- грация, объединенная с трусами.

## Slide 72
ГРАЦИЯ-ПАНТАЛОНЫ
ПОЯС
ДЛЯ ЧУЛОК

## Slide 73
КОРСЕТНЫЕ ТРУСЫ

## Slide 74
КОРСЕТНЫЕ ПАНТАЛОНЫ
БАНДАЖ

## Slide 75
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЮБКА
КОРСЕТНАЯ КОМБИНАЦИЯ

## Slide 76
5. Постельное белье
Размер постельного белья 1.5 спального
Пододеяльник - 150х215 см, простыня - 150х215 см, наволочка (2 шт.) - 70х70 см. Размер постельного белья 2-х спального
Пододеяльник - 180х220 см, простыня - 180х220 см, наволочка (2 шт.) - 70х70 см. Размер постельного белья 2-х спального с европростыней
Пододеяльник - 180х220 см, простыня - 220х240 см, наволочка (2 шт.) - 70х70 см. Размер семейного постельного белья (дуэт)
Пододеяльник - 150х215 см (2 шт.), простыня - 220х240 см, наволочка (2 шт.) - 70х70 см. Размер постельного белья Евро
Пододеяльник - 200х220 см, простыня - 220х240 см, наволочка (2 шт.) - 70х70 см.

## Slide 77
6. Столовое белье

## Slide 78: 28.5. Характеристика ассортимента швейных головных уборов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 171-172

## Slide 79
Ассортимент головных уборов классифицируется по следующим признакам:
по полу и возрасту потребителей: мужские, женские и детские;
по времени использования: зимние, летние, демисезонные;
по виду применяемых материалов: используют разнообразные хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные ткани, искусственный мех, фетр, велюр, кожу, соломку и др.;
по назначению: повседневные, нарядные, для летнего отдыха, спортивные;
по форме: строгие, спортивные, «фантази»;
по обработке: мягкие, полужесткие, жесткие;
по характеру отделки поверхности: гладкие, ворсовые, со стриженым и нестриженым ворсом; ворсовые пуховые шляпы подразделяют на следующие виды: замшевые - шляпы с коротко срезанным отшлифованным равномерным ворсом; велюровые - с равномерно подстриженным густым ворсом высотой до 2 мм;
по отделке: гладкокрашеные, набивные, меланжевые и др.; используют разнообразные отделочные материалы: цветы из тканей, фетра, эгреты из перьев, банты, ремешки, пряжки и др.;
по размерам: размеры головных уборов для взрослых — с 53-го по 62-й, для подростков и детей школьного возраста - с 50-го по 56-й; для детей дошкольного возраста - с 45-го по 47-й.
Головные уборы выпускают трех групп сложности - первой, второй и третьей.

## Slide 80
ШЛЯПА
- головной убор с головками различных форм и размеров, состоящая из отдельных деталей или цельная, с полями различной ширины.

## Slide 81
УШАНКА
- головной убор с козырьком и бортиком с наушниками.

## Slide 82
БЕРЕТ
- мягкий головной убор округлой или овальной формы с загнутыми внутрь краями.

## Slide 83
КЕПИ
- мягкий головной убор с козырьком и узким околышем.
Бейсболка
Жокейка

## Slide 84
КЕПИ-БЕРЕТ
- разновидность кепи – головной убор с головкой в форме мягкого или жесткого кроеного берета с козырьком.

## Slide 85
ПАНАМА
- летняя шляпа с полями, выполненная из ткани, соломки или других материалов (например, поливинилхлоридной пленки).

## Slide 86
ФУРАЖКА
бескозырка
капитанка
ТЮБЕТЕЙКА

## Slide 87
Практическое задание
Выполните задание по Модулю 28,
которое находится в практическом разделе
Формат выполнения задания – файл word

## Slide 88
Вопросы для самоконтроля:
Назовите признаки классификации швейных изделий
Как подразделяются швейные изделия по половозрастному назначению?
Назовите основные размерные признаки одежды
Что такое размер?
Чем определяется фасон одежды?
Назовите виды отделки швейных изделий
Перечислите виды верхней швейной одежды
В чем отличие жакета от пиджака?
Перечислите виды легкого платья?
В чем отличие платья от сарафана?
Перечислите виды корсетных изделий
Что такое грация?
Назовите виды швейных головных уборов
Что представляет собой берет?

## Slide 89
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 160-169, 170-172
Литература:
Выполните задания теста по Модулю 28

## Slide 90
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru