## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 17. Фототовары
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
17.1 Общие сведения о фототоварах
17.2 Светочувствительные материалы
17.3 Устройство фотоаппарата
17.4. Потребительские свойства фотоаппаратов
17.5. Классификация и характеристика ассортимента фотоаппаратов
17.6. Фотопринадлежности и фотохимикаты
17.7 Контроль качества фотоаппаратов, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Давать классификацию и характеристику ассортимента светочувствительных материалов, фотохимикатов и фотопринадлежностей
Характеризовать основные и дополнительные узлы фотоаппарата
Описывать потребительские свойства фотоаппаратов
Давать классификацию и характеристику ассортимента фотоаппаратов
Описывать принцип контроля качества, требования к маркировке, упаковке, хранению фототоваров

## Slide 4: 17.1 Общие сведения о фототоварах
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 564-566

## Slide 5
Фототовары включают в себя следующие основные группы:
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
К СЧМ относятся: фотопленки, фотопластинки, фотобумага.
Светочувствительные материалы (СЧМ)
ФОТОТОВАРЫ – это товары, с помощью которых получают черно-белые или цветные фотографии, диапозитивы и демонстрируют их.
Смотри вопрос 17.2.
К фотохимикатам относятся:
Вещества для проявляющих растворов (проявляющие, сохраняющие, ускоряющие и противовуалирующие вещества);
Фиксажи;
Усилители;
Ослабители;
Виражи.
Фотохимикаты
Более подробно ассортимент фотохимикатов можно изучить, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 575-576.
К фотопринадлежностям относятся:
Принадлежности для съемки (вспышки, осветители, бленды и т.п.);
Принадлежности для лаборатории (фотоувеличители, рамки кадрирующие, бачки для проявки, кюветы и т.п.)
Фотопринадлежности
Смотри вопрос 17.6.
Фотоаппараты
Смотри вопрос 17.5.
Проекционная аппаратура

## Slide 6
это процесс получения изображения объектов на светочувствительных материалах (плёнках, пластинках и т. п.) с помощью оптического
аппарата.
Фотография –
Более подробно сущность процесса фотографии можно изучить, используя:
материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 557-558.
2. Видеофильмы:
Что такое фотография?
М/ф «Фиксики. Фотоаппарат»

## Slide 7: 17.2 Светочувствительные материалы
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 572-575.

## Slide 8
СЧМ — это материалы, предназначенные для получения на них фотографических
изображений.
Любой фотоматериал состоит из подложки, на которую нанесены один или несколько светочувствительных слоёв.
В зависимости от назначения, состава, характера получаемого изображения, вида лабораторно-химической обработки:
Негативные
Позитивные
Обращаемые
ФОТОПЛЕНКИ, ФОТОПЛАСТИНКИ
Предназначены для получения изображения обратного по свету и тени объекту съемки.
ФОТОПЛЕНКИ, ФОТОБУМАГА
Предназначены для получения изображения, соответствующего по свету и тени объекту съемки, т.е. видимого изображения.
ФОТОПЛЕНКИ
Позволяют получать позитив-ное изображение на том же фотоматериале, на который производилась съемка

## Slide 9
ФОТОПЛЕНКА – лента различной ширины и длины с нанесенным на нее светочувствительным слоем
В качестве подложки используют пленку из триацетилцеллюлозы или лавсана.
Изучите ассортимент фотопленок самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 572-573.

## Slide 10
ФОТОБУМАГА – позитивный светочувствительный материал на основе бумаги с нанесенным на нее светочувствительным слоем.
Изучите ассортимент фотобумаги самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 573-575.

## Slide 11: 17.3 Устройство фотоаппарата
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 579-582.

## Slide 12
УЗЛЫ ФОТОАППАРАТА:
Основные
Дополнительные
Корпус
Затвор
Видоискатель
Механизм фокусировки
Память
Матрица
Процессор
Объектив
Питание
В цифровых фотоаппаратах дополнительно:
Лампа-вспышка,
Штативное гнездо,
Синхроконтакт,
Автоспуск,
Фотоэкспонометр,
Счетчик кадров,
Напоминающее устройство,
Механизм защиты от красных глаз и др.

## Slide 13
ОБЪЕКТИВ
служит для проецирования изображения снимаемого объекта на светочувствительный материал (фотопленку или матрицу).
Объектив представляет собой систему линз, заключенных в общую оправу.
Основные
характеристики объектива:
Нажимайте по порядку:
Фокусное расстояние (f) – это расстояние по главной оптической оси от центра до главного фокуса (плоскости изображения) в мм.
Фокусное расстояние
F определяет масштаб снимаемого объекта и угол поля зрения (угол обзора): чем больше f, тем крупнее масштаб и меньше угол поля зрения
Относительное отверстие (диафрагма) – это отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию.
Оно определяет светосилу объектива (количество света, проходящего через объектив в момент съемки).
Регулируется с помощью шкалы диафрагмы.
Относительное отверстие
Глубина резкости – измеряемый в метрах (от и до) диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими.
Чем больше закрыта диафрагма и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости и наоборот. При съемке с близкого расстояния (макросъемка) глубина резкости уменьшается.
Глубина резкости

## Slide 14
На оправе объектива указываются:
Марка объектива
Фокусное расстояние
Относительное отверстие (светосила или диафрагма)
Кратность и вид ZOOM (оптический или цифровой)
В объективах с неподвижным расположением линз f – величина постоянная.
ZOOM-объективы имеют переменное фокусное расстояние.

## Slide 15
Нормальные
Широкоугольные (короткофокусные)
Узкоугольные (длиннофокусные)
Сверхширокоугольные (сверхкорокофокусные)
Сверхузкоугольные (сверхдлиннофокусные)
Сверхсверхширокоугольные (сверхсверхкороткофокусные) – «рыбий глаз»
Сверхсверхузкоугольные (сверхсверхдлиннофокусные) - телеобъективы
По величине фокусного расстояния и угла поля зрения объективы подразделяются на:

## Slide 17
Длиннофокусные объективы позволяют снимать крупным планом удаленные объекты

## Slide 18
Объектив «Рыбий глаз» позволяют вместить на изображение больше информации, чем обычная оптика. Оптика с очень большим углом захвата (более 120 °) допускает съёмку широкого плана без необходимости удаления от объекта съёмки.

## Slide 19
По конструкции:
Съемные
Несъемные

## Slide 20
ЗАТВОР
предназначен для пропускания света через объектив на фотоматериал в течение определенного заранее установленного промежутка времени (выдержки). Выдержка выражается в секундах или долях секунды.
По принципу действия:
Механические
Электронные
По конструкции:
Центральные
Шторные

## Slide 21
ВИДОИСКАТЕЛЬ
служит для определения границ снимаемого кадра
По конструкции:
Нажимайте по порядку:
Рамочные видоискатели просты по устройству. Размеры рамок и расстояние е между ними подобраны таким образом, что границы снимаемых объектов соответствуют изображению, спроецированному на пленку.
Прямой рамочный
1 — с металлической рамкой; 2 — в виде стеклянной призмы.
Это оптический канал, параллельный главному объективу камеры.
Из-за несоосности с объективом они подвержены параллаксу, т.е. при относительно небольших расстояниях до объекта поле обзора видоискателя не совпадает с полем обзора объектива. Иногда оптические видоискатели имеют параллаксные метки, которые показывают зону захвата объектива на малых расстояниях.
Оптический телескопический
Параллакс видоискателя
В зеркальном видоискателе прошедший через объектив свет системой призм и/или зеркал перенаправляется в окуляр видоискателя.
Оптический зеркальный
Жидкокристалический

## Slide 22
МЕХАНИЗМ ФОКУСИРОВКИ
(наводки на резкость)
Способы фокусировки:
Ручная
Автоматическая
по шкале символов
по шкале расстояний
по дальномеру
по матовому стеклу

## Slide 23
МАТРИЦА
(сенсор или датчик) представляет собой микросхему, состоящую из фотодиодов – светочувствительных элементов.
В зависимости от интенсивности попадающего света фотодиод формирует электрический сигнал разной величины, который впоследствии преобразуется в цифровой при помощи отдельного АЦП или встроенного в матрицу.
Основные характеристики:
Нажимайте по порядку:
Матрица представляет собой прямоугольную пластину, состоящую из пикселей, которые в физическом смысле представляют собой фотоэлементы, превращающие попадающий свет в электрические заряды.
Физический размер матрицы определяется величиной пикселей и расстоянием между ними.
Чем больше будет расстояние между пикселями, представляющее собой изоляционный слой, тем меньше будет нагрев матрицы, тем выше будет соотношение сигнал/шум и чище выходная картинка.
Физический размер обозначается в мм или дюймах.
Например: 6,16 × 4,62 или 1/2,3″
Физический размер
Тип матрицы определяет принцип, по которому работает матрица:
CMOS (КМОП – комплементарный металл-оксид полупроводник);
CCD (ПЗС – прибор с зарядовой связью).
На сегодняшний день абсолютное большинство камер комплектуется матрицами CMOS типа, как менее шумными и более энергосберега-ющими.
Тип матрицы
Разрешающая способность – это количество пикселей, из которых формируется изображение. Чем выше разрешающая способность, тем более мелкие детали могут быть переданы на фотографии.
Выражается в миллионах пикселей (или мегапикселях).
Чем больше установлена чувствительность (меняется в настройках камеры), тем менее освещенные элементы сможет зарегистрировать фотоаппарат. Но при увеличении ISO растут шумы.
За эквивалентный параметр чувствительности принят параметр ISO (50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400…).
Это соотношение определяет, сколько полезного сигнала (света от снимаемого вами объекта) и шума будет содержаться в конечном изображении.
Шумы будут минимальными при минимальном ISO, а также при большем физическом размере матрицы.
и другие
Разрешающая способность
Чувствительность ISO
Соотношение сигнал/шум

## Slide 24
ПРОЦЕССОР
управляет всеми узлами и функциями фотоаппарата – напрямую взаимодействует с матрицей, управляет работой затвора, объективом, предустановленными режимами съемки, работой вспышки, памятью и т.д.

## Slide 25
ПАМЯТЬ:
Внутренняя
Съемная (карта памяти)
ПИТАНИЕ:
Всторенные аккумуляторы
Сменные элементы питания

## Slide 26
Дополнительные узлы:
Нажимайте по порядку:
Служит для кратковременного освещения объекта в момент съемки.
Встроенная лампа-вспышка
Служит для одновременного срабатывания затвора и лампы-вспышки во время съемки.
Синхроконтакт
Обеспечивает задержку срабатывания затвора (на 8-12 секунд) для осуществления самосъемки.
Автоспуск (таймер)
Штативное гнездо
Встроенный фотоэкспонометр регистрирует величину светового потока светочувствительным элементом и определяет определить экспозицию (величину выдержки и диафрагмы) по заданной чувствительности пленки с учетом яркости объекта съемки или его освещенности.
Фотоэкспонометр
Гнездо для крепления лампы-вспышки
Гнездо для крепления спускового тросика
и другие

## Slide 27
Работа цифрового фотоаппарата

## Slide 28: 17.4. Потребительские свойства фотоаппаратов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 566-570.

## Slide 29: 17.5. Классификация и характеристика ассортимента фотоаппаратов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 578-579, 582-585.

## Slide 30
По способу фиксирования изображения:
Пленочные фотоаппараты
Цифровые фотоаппараты
В качестве СЧМ используется фотопленка, которая также служит для хранения отснятых кадров.
Роль СЧМ выполняет фотоматрица

## Slide 31
Классификация пленочных фотоаппаратов:
Нажимайте по порядку:
Миниатюрные: формат кадра 13х17мм, ширина пленки 16мм;
Полуформатные: формат кадра 18х24мм, ширина пленки 35мм;
Малоформатные: формат кадра 24х36мм, ширина пленки 35мм;
Среднеформатные: формат кадра 6х4,5мм. 6х6мм, 6х9мм, ширина пленки 61,5мм;
Крупноформатные: формат кадра 13х18см, 18х24см, 30х40см, используются фотопластинки и листовые фотопленки.
По формату кадра и виду применяемого СЧМ
С механическим или электронным затвором
С центральным или шторным затвором
По типу затвора
Смотри вопрос 17.3.
С прямым рамочным видоискателем
С оптическим видоискателем (телескопическим или зеркальным)
С жидкокристаллическим видоискателем
По типу видоискателя
Смотри вопрос 17.3.
В зависимости от механизма наводки на резкость
Способы фокусировки:
Ручная
Автоматическая
по шкале символов
по шкале расстояний
по дальномеру
по матовому стеклу
Лампа-вспышка,
Штативное гнездо,
Гнездо для крепления лампы-вспышки,
Гнездо для крепления спускового тросика,
Синхроконтакт,
Автоспуск,
Фотоэкспонометр,
Счетчик кадров,
Напоминающее устройство,
Механизм защиты от красных глаз и др.
По наличию дополнительных устройств
1. неавтоматические: фотограф устанавливает значение выдержки и диафрагмы самостоятельно, используя свой опыт, или с помощью фотоэкспонометра;
2. полуавтоматические: в конструкции имеют взаимосвязанную систему: экспонометр - диафрагма объектива - затвор. При съемке фотоэкспонометр направляется на объект, а в видоискателе стрелка гальванометра совмещается с определенным индексом путем вращения шкалы выдержек и диафрагмы;
3. автоматические: имеют встроенный экспонометр, который самостоятельно регулирует работу затвора и диафрагмы объектива в зависимости от условий освещенности, при этом режимы съемки устанавливаются автоматически.
По степени автоматизации
Фотоаппараты общего назначения:
Для начинающих
Для подготовленных фотолюбителей
Для опытных фотолюбителей и профессионалов
2. Фотоаппараты специального назначения (для фотоохоты, подводной, ночной, репродукционной съемки, панорамные и т.п.)
По назначению и уровню потребительских удобств
По маркам и моделям

## Slide 32
Классификация цифровых фотоаппаратов:
По конструкции и типу оптики:
Встроенные
Встроенные камеры смартфонов и планшетов – как правило, не имеют механики объектива и собственных органов управления. Служат большей частью для любительских снимков и пересъёмки информации.
С несменными объективами (встроенной оптикой)
Компактные
Псевдозеркальные
Зеркальные
Со сменными объективами
Беззеркальные
Зеркальные

## Slide 33
По назначению:
Начального уровня
Потребительские
Профессиональные
Также цифровые фотоаппараты подразделяются по разрешению матрицы, наличию дополнительных устройств и сервисных функций, маркам и моделям
Выбираем цифровой фотоаппарат

## Slide 34
Достоинства цифровых фотоаппаратов:
возможность быстрого и полного контроля снятого материала на ЖКД сразу после съемки;
можно сразу удалить неудачные кадры, можно снимать много;
цифровые изображения могут храниться долго на различных носителях информации и копироваться неограниченное количество раз без ухудшения исходно материала и последующих копий;
упрощенная возможность обработки и редактирования изображений, цветокоррекция снимков, использование различных эффектов;
возможность просмотреть изображение на экране монитора или телевизора; отправить по электронной почте;
после получения цифровое изображение можно легко сортировать, отбирать, сделать надписи;
в перспективе – восстановление старых и испорченных фотографий.

## Slide 35: 17.6. Фотопринадлежности и фотохимикаты
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 575-577.

## Slide 36
ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЪЕМКИ
Нажимайте по порядку:
Осветители предназначены для непрерывного освещения объекта съемки.
Осветители
Софтбокс — насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов.
Разновидности: стрип (стрипбокс; узкий прямоугольный софтбокс) и октобокс (восьмиугольный софтбокс).
Софтбоксы
Лампа-вспышка создает кратковременную световую вспышку в момент съемки.
Лампы-вспышки
Фотоштатив предназначен для установки фотоаппарата.
Штативы бывают напольные (триподы), ручные (моноподы), настольные и карманные (струбцины).
Фотоштативы
Удлинительные кольца устанавливаются между корпусом и объективом при макросъемке (съемке крупным планом с близкого расстояния).
Удлинительные кольца
Насадочная линза — дополнительное приспособление к объективу, изменяющее величину его фокусного расстояния. Она заключена в оправу и надевается непосредственно на объектив. Положительная линза уменьшает фокусное расстояние, а отрицательная увеличивает.
Линзы насадочные
Бленды светозащитные препятствует попаданию в объектив лучей, отраженных от боковых объектов.
Бленды светозащитные
Светофильтры
Светофильтр – это насадка на линзу объектива, используемая для корректировки яркости, контрастности, насыщенности цветов, непосредственно, во время съемки и получения различных эффектов.
Нажимайте по порядку:
Защитные фильтры оберегают линзу от нежелательных механических повреждений.
Защитные
Ультрафиолетовые фильтры защищают матрицу устройства от UV волн.
Ультрафиолетовые
Поляризационные фильтры применяются в основном во время пейзажной съемки. Они полностью ликвидируют ненужные блики на отражающих поверхностях, таких как вода или стекло, делают снимки более контрастными.
Поляризационные
Нейтральные фильтры используются, когда возникает необходимость затенить кадр или какую-то его часть, не внося при этом никаких цветовых изменений (во время фотосъемки на длинной выдержке движущихся объектов, таких как вода, облака, машины с включенными фарами, люди). Обозначается как ND.
Нейтральные
Градиентные фильтры создают цветное наложение на часть снимка, меняющее естественные оттенки.
Градиентные
ИК фильтры используются для художественной фотосъемки, они фиксируют возможность объектов не излучать, а наоборот поглощать инфракрасные волны.
Элементы, поглощающие ИК волны, на фото будут выглядеть более темными, а, например, зелень деревьев, отражающая лучи, наоборот, станет по-зимнему белой.
Инфракрасные
Флуоресцентные фильтры балансирует свет, излучаемый лампами дневного света, до уровня ламп накаливания.
Они сокращают или полностью убирают неприятный зеленоватый оттенок, появляющийся на снимках, где присутствуют лампы дневного света.
Флуоресцентные
Для создания различных эффектов
Лучевые (звездные) фильтры
Туманные фильтры
День в ночь

## Slide 37
ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЪЕМКИ
Нажимайте по порядку:
Приставка для макросъемки
Спусковой тросик используется для плавного спуска затвора в фотоаппарате, установленном на штативе.
Тросик спусковой
С помощью пульта ДУ можно делать снимки:
на расстоянии до 100 м от камеры;
с задержкой по времени;
с заданным интервалом между снимками;
на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой – и как следствия – смазывания снимка
Пульт ДУ
ИК
Пульт-тросик
Пульт радиоуправления
Синхрошнур применяется для подключения лампы-вспышки и ее одновременного срабатывания с затвором.
Синхрошнур
Фотоэкспонометр — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров (времени выдержки и числа диафрагмы).
Фотоэкспонометр
Флэшметр
Отражатели для вспышки используются, чтобы немного смягчить свет вспышки и подсветить тени.
Отражатели для вспышки
Только вспышка Вспышка с рефлектором
Чехлы и сумки для фотоаппаратов, футляры для объективов и т.п.
Чехлы
Боксы для подводной съемки

## Slide 38
ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
Нажимайте по порядку:
Бачки для проявки пленки
Кюветы
Рамки кадрирующие
Весы лабораторные
Для сушки и глянцевания фотографий
Электроглянцеватель
Фотоувеличитель
Резак для фотографий
Резак для фотопленки
Для слайдов

## Slide 40
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 575-576.
ФОТОХИМИКАТЫ

## Slide 41: 17.7 Контроль качества фотоаппаратов, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 587-588.

## Slide 42
Вопросы для самоконтроля:
Дайте классификацию фототоваров
Назовите светочувствительные материалы
Дайте классификацию ассортимента фотопленок
Назовите основные и дополнительные узлы фотоаппарата
Охарактеризуйте технические характеристики объектива
Для чего предназначен затвор?
Назовите типы видоискателей
Дайте характеристику фотоматрицы и ее показателей
Охарактеризуйте функциональные потребительские свойства фотоаппаратов
Назовите признаки классификации фотоаппаратов
В чем отличие цифрового фотоаппарата от пленочного?
Перечислите фотопринадлежности для съемки
Укажите назначение светофильтров
Перечислите фотохимикаты
Опишите порядок контроля качества фотоаппаратов в торговле

## Slide 43
Практическое задание
Выполните задание по Модулю 17,
которое находится в практическом разделе
Формат выполнения задания – файл word

## Slide 44
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 564-588.
Литература:
Выполните задания теста по Модулю 17

## Slide 45
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru