## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 21. Охотничьи товары
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
21.1 Общие сведения об охотничьих товарах, классификация ассортимента
21.2. Характеристика ассортимента охотничьих товаров по группам

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Высказывать общее суждение об охотничьих товарах
Давать классификацию ассортимента охотничьих товаров
Называть и кратко описывать ассортимент охотничьих товаров по группам

## Slide 4: 21.1 Общие сведения об охотничьих товарах, классификация ассортимента
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 5
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
огнестрельное оружие
боеприпасы
принадлежности для снаряжения патронов и ухода за оружием
предметы экипировки охотника
предметы для снаряжения собак
вспомогательные средства охоты

## Slide 6: 21.2. Характеристика ассортимента охотничьих товаров по группам
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 7
Огнестрельное оружие
объединяет все виды охотничьих ружей
Части охотничьего ружья с откидывающимися стволами:
1 — стволы, 2 — цевье, 3 — приклад, 4 — шейка приклада, 5 — щека, 6 — затыльник 7 — пятка приклада, 8 — носок приклада, 9 — гребень приклада, 10 — колодка, 11 — рычаг отпирания Ричардса, 12 — спусковые крючки, 13 — предохранительная скоба, 14 — мушка, 16 — прицельная планка, 16 — кнопка предохранителя, 17 — антабки

## Slide 8
Классификация ружей:
Нажимайте по порядку:
По назначению
Профессиональные
Любительские
Любительские ружья обычно выпускаются гладкоствольными
По количеству стволов
Одноствольные
Двухствольные
Трехствольные
По расположению курка
Бескурковые
Курковые
С наружным расположением курка
С расположением курка внутри ударного механизма
По калибру
КАЛИБР – диаметр канала ствола в миллиметрах на расстоянии 220мм от среза казенной части (места помещения патрона)
По способу и количеству зарядов
Однозарядные
Многозарядные (магазинные)
Самозарядные (самозаряжающиеся)
По классу изготовления
Ружья серийного производства
Ружья штучного (ручного изготовления)
Штучное оружие имеет высокие баллистические свойства и оригинальную отделку

## Slide 9
Боеприпасы
Нажимайте по порядку:
Порох
Порох:
дымный
бездымный (отборный и обыкновенный)
Дымный порох – смесь калиевой селитры, угля и серы. При выстреле образует облако дыма, громкий звук и сильную отдачу.
Бездымный порох – продукт переработки пироксилина. Обеспечивает большую резкость боя, меньшую отдачу и звук.
Капсюль-воспламенитель
Капсюль-воспламенитель
предназначен для воспламенения порохового заряда патрона.
2 типа:
центрального боя
«Жевело»
Представляет собой металлическую чашечку, в которую помещают гремучую смесь.
При ударе бойка о капсюль гремучая смесь воспламеняет порох.
жевело
Гильзы
Гильзы служат оболочкой патронов, имеют длину 70мм.
Они могут быть изготовлены из картона, латуни, полиэтилена
Дробь
Дробь – основной поражающий элемент патрона.
Представляет собой свинцовые шарики диаметром 1,5-5мм.
По размеру дробь делится на 15 размеров с интервалом 0,25мм.
Картечь
Картечь – крупная дробь диаметром 5,25-10мм (17 размеров). Предназначена для поражения крупной дичи.
Пуля
Пуля – это, как правило одиночный поражающий заряд патрона. Пули предназначены для охоты на крупного зверя.
Они различаются устройством, калибром и массой.
Пыжи
Пыжи (войлочные и полиэтиленовые) и прокладки (картонные) предназначены для фиксирования составных частей заряда в патроне до выстрела и отделения дроби (картечи) от пороха.
Снаряженные патроны
СНАРЯЖЕННЫЙ ПАТРОН
состоит из гильзы, в которую вставляют капсюль,
заряда пороха, прокладок, дроби (картечи, пули) и пыжей.

## Slide 10
Принадлежности
для снаряжения патронов
Нажимайте по порядку:
Прибор для обжатия патронов
Закрутка для гильз
Станок-пресс
Высечка для пыжей
Подставка под гильзы
Дозаторы и мерки для пороха и дроби, весы

## Slide 11
Принадлежности для ухода за оружием
Шомполы
Ерши
Вишеры
(для закрепления протирочного материала
на шомполе)
Масленки
Наборы для чистки ружей

## Slide 12
Предметы экипировки охотника
Футляры и чехлы для ружей, ягдташи (сумки охотничьи), подвески для дичи, патронташи, рюкзаки и др.

## Slide 13
Предметы для снаряжения собак
Ошейники, намордники, поводки, жилеты и др.

## Slide 14
Вспомогательные средства охоты
Чучела диких водоплавающих птиц
Манки
Свистки для собак
Ножи охотничьи

## Slide 15
Вопросы для самоконтроля:
Дайте классификацию охотничьих ружей
Назовите виды боеприпасов
В чем отличие дроби от картечи?
Для чего предназначен капсюль-воспламенитель?
Опишите назначение пыжей
Назовите принадлежности для снаряжения патронов
Перечислите принадлежности для ухода за оружием

## Slide 16
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru