## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 4. Факторы, формирующие потребительские свойства кожаной обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
4.1 Общие сведения об обувных товарах
4.2 Материалы для производства кожаной обуви
4.3 Производство кожаной обуви

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Называть изготовителей обуви в Республике Беларусь
Давать классификацию и характеристику материалов для верха и низа кожаной обуви
Описывать основные этапы производства кожаной обуви

## Slide 4: 4.1 Общие сведения об обувных товарах
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 183

## Slide 5
Обувь в жизни человека выполняет следующие функции:
защитную,
эстетическую,
медицинскую (профилактическая и ортопедическая обувь),
социальную.
КОЖАНАЯ ОБУВЬ – это обувь с верхом из натуральной, искусственной, синтетической кожи, текстильных и комбинированных материалов
В зависимости от исходных материалов и технологии производства
обувь делится на три группы:
кожаная,
резиновая (в том числе полимерная)
валяная.

## Slide 6
Наиболее крупные производители обувных товаров в Республике Беларусь:
  СООО «Белвест», г. Витебск;
Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», г.Витебск:
ПУП «Сан Марко»
ОАО «Красный Октябрь»
ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»
ЗАО СП «Отико», г. Минск
СООО «Чевляр», г. Минск
ЗАО «Сивельга», г. Минск
  ЗАО СП «Белкельме», г. Белоозерск. Брестская область
ООО «Обувная фабрика Батичелли» г. Гомель
Могилевская обувная фабрика “Шаговита”
ОАО «Лидская обувная фабрика»

## Slide 7: 4.2 Материалы для производства кожаной обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 183-195

## Slide 8
К материалам для верха кожаной обуви относятся натуральная, искусственная и синтетическая кожи, текстильные и комбинированные материалы.
К материалам для низа кожаной обуви относятся натуральные подошвенные кожи, искусственные материалы для низа обуви, пробка, войлок и др.
Материалы для производства кожаной обуви
основные
вспомогательные
используются для изготовления наружных, внутренних и промежуточных деталей верха и низа обуви
скрепляющие (нитки, гвозди, винты, клеи)
отделочные (шнуры, тесьма, ленты, бахрома, мех, фурнитура).

## Slide 9
НАТУРАЛЬНЫЕ КОЖИ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ
получают в результате выделки кожевенного сырья –
шкур домашних и диких животных.
Снятые шкуры консервируют, а после поступления на кожевенный завод подвергают различным операциям:
удаляют волосяной покров,
удаляют подкожно-жировую клетчатку,
оставляют одну дерму.
Затем гольё подвергают дублению (обработке специальными дубильными веществами для его превращения в кожу).

## Slide 10
Оборотная сторона - бахтарма
Лицевая сторона (мерея – рисунок лицевой стороны)

## Slide 11
По методу дубления различают:
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Кожи хромового дубления обладают хорошими гигиеническими свойствами, формоустойчивостью, мягкие, имеют красивый внешний вид. Но у них низкая устойчивость к истиранию, высокая намокаемость и водопроницаемость. На срезе они серо-голубого цвета.
Кожи хромового дубления
Кожа алюминиевого дубления (лайковая кожа) эластичная, нежная, приятная на ощупь, однако очень тонкая, маркая, требует особого ухода. Применяется в основном для изготовления перчаток.
На срезе она белого цвета.
Кожи алюминиевого дубления
Кожа жирового дубления (замша) имеет низкий густой бархатистый ворс, обладает повышенной тягучестью, мягкостью, устойчивостью к действию воды, хорошей воздухопроницаемостью.
В срезе она желтого цвета.
Кожи жирового дубления
Кожа комбинированного дубления (юфть и др.) в срезе желто-коричневого цвета.
Кожи комбинированного дубления
и др.

## Slide 12
Кожи для верха обуви подразделяются на 3 группы: юфтевые, хромовые и подкладочные.
По виду исходного сырья хромовые кожи подразделяются на:
кожи из шкур крупного рогатого скота (опоек, выросток, полукожник, бычок, бычина, бугай, яловка),
кожи из шкур лошадей (выметка и жеребок),
кожи из шкур коз (шевро и козлина),
кожи из шкур овец (шеврет),
кожи из шкур свиней.
Разновидностями кож хромового дубления являются велюр, нубук, лаковая кожа, спилок кожевенный. Также для изготовления модельной обуви широко используется замша – кожа жирового дубления.
По цвету кожи могут быть натуральные, белые, черные, цветные и многоцветные.

## Slide 13
По отделке лицевой поверхности кожи бывают:
  гладкие – с естественной мереёй;
  нарезные – с нанесенными прессованными рисунками, имитирующими естественную мерею;
  с художественным тиснением – с рельефными рисунками на поверхности;
  со шлифованной лицевой поверхностью – нубук;
  со шлифованной бахтармой – велюр;
  с декоративной отделкой (тонированием и т.п.).

## Slide 14
Основными видами натуральных кож для верха обуви являются:
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Юфтевые кожи – это мягкие кожи с высоким содержанием жира, вырабатываемые комбинированным дублением. На срезе они желто-коричневого цвета. По назначению выделяют юфть обувную (применяется для рабочей обуви) и сандальную (она более жесткая и упругая, чем обувная).
Юфть
Лицевой хром – кожа хромового дубления из шкур КРС с естественной мереёй. Обладает хорошими гигиеническими свойствами, формоустойчивостью, мягкий, имеет красивый внешний вид. Но у него низкая устойчивость к истиранию, высокая намокаемость и водопроницаемость.
Лицевой хром
Шевро – кожа хромового дубления из шкур коз площадью до 60 дм³. Она на лицевой поверхности имеет характерный рельефный рисунок в виде коротких извилистых линий. Шевро имеет красивый внешний вид, тонкая, эластичная кожа, но в процессе носки быстро теряет форму.
Шевро
Шеврет – кожа хромового дубления из шкур овец. Она имеет низкую прочность, слишком тягучая, рыхлая, при ударах лицевой слой отслаивается. Применяется в основном для изготовления легкой и домашней обуви.
Шеврет
Свиной хром – кожа хромового дубления из шкур свиней. На лицевой стороне имеются большие отверстия, которые остаются после удаления щетины. Кожа сухая, жесткая, с морщинистой поверхностью и некрасивой мереей (рисунком), с высокой водопроницаемостью, намокаемостью, низкой эластичностью, с более грубой лицевой поверхностью.
Свиной хром
Велюр – ворсовая кожа хромового дубления, получаемая из опойка, выростка, полукожника, шевро, свиных шкур, шлифованная со стороны бахтармы.
Он имеет меньшую прочность на разрыв и повышенную намокаемость по сравнению с лицевыми кожами. Велюр могут получать из спилка. На шлифованной поверхности он имеет низкий густой бархатистый ворс, велюр из спилка имеет повышенную мягкость и водопроницаемость. При проведении пальцем по поверхности на нем остаются лоснящиеся полосы. В процессе носки велюр быстро промокает, загрязняется, может терять форму, требует более тщательного ухода.
Велюр
Нубук – кожа хромового дубления из опойка, выростка, полукожника с подшлифованной лицевой поверхностью, на которой имеются неглубокие пороки. Ворс на лицевой поверхности у нубука значительно ниже, чем у велюра. Кожа на ощупь бархатистая.
Нубук
Лаковая кожа – кожа хромового дубления с гладкой блестящей поверхностью, получаемая из опойка, выростка, яловки, шевро, и др. Лицевой слой образован полиуретановым лаком. Она имеет красивый внешний вид, блестящая, термо- и морозостойкая, устойчивая к многократным перегибам, но обладает низкими гигиеническими свойствами из-за малой паро- и воздухопроницаемости.
Лаковая кожа
Спилок кожевенный – это кожа хромового дубления, получаемая из бахтармяного слоя при двоении шкур КРС, свиных, конских шкур. По качеству он уступает другим видам кож.
Спилок
Замша – кожа жирового дубления из шкур оленей, лосей, опойка и др. Она имеет низкий густой бархатистый ворс, который, в отличие от велюра, при проведении пальцем не лоснится. Замша может иметь ворсовую поверхность со стороны лицевого слоя (оленья) и со стороны бахтармы (из овчины). Замша обладает повышенной тягучестью, мягкостью, устойчивостью к действию воды, хорошей воздухопроницаемостью. По прочности на разрыв уступает хромовым кожам. Применяется для модельной обуви. В срезе она желтого цвета.
Замша

## Slide 15
ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА – это основа (ткань, нетканый материал или трикотажное полотно), на которую нанесено полимерное покрытие с отделкой.
По виду основы искусственные кожи бывают:
  на тканевой основе (Т);
  на нетканой основе (НТ);
  на трикотажной основе (ТР);
По виду покрытия искусственные кожи бывают:
  с каучуковым покрытием (эласто);
  с поливинилхлоридным покрытием (винил);
  с полиамидным покрытием (амидо);
  с нитроцеллюлозным покрытием (нитро);
  с полиуретановым покрытием (уретан) и др.
По отделке искусственные кожи бывают с гладкой, тисненой поверхностью, лаковые, с перламутровым эффектом, с ворсовой поверхностью – замшевидные, с пористым покрытием (более эластичные и гигиеничные).
Условное обозначение
винилискожа-Т
искусственная кожа на тканевой основе
с поливинилхлоридным покрытием
Свойства
Свойства искусственных кож зависят от вида покрытия.
В целом искусственные кожи отличаются низкими гигиеническими свойствами и износостойкостью, низкой формоустойчивостью.
Наиболее распространенными являются кожи с поливинилхлоридным покрытием.
Но они применяются в основном для весенне-осенней и летней обуви из-за низкой морозостойкости.

## Slide 16
СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОЖА – это искусственный материал на нетканой волокнистой основе, пропитанной полиуретаном.
Синтетическая кожа имеет гладкую, кожеподобную лицевую поверхность, по сравнению с искусственными кожами более морозостойка, имеет более высокие гигиенические свойства.
Синтетические кожи вырабатывают 3-х типов: трехслойные, двухслойные и однослойные.
Современные разновидности искусственных и синтетических кож
ЭКО-кожа
Прессованная кожа
Эко-кожа – продукт новейших технологических разработок искусственного типа кожи, материал, получаемый путем нанесения микропористой («дышащей») пленки из полиуретана на тканую (из хлопка или полиэфира) основу.
Преимущества ЭКО-кожи:
наличие микропор позволяет изделию дышать,
практичный и прочный материал,
отличные свойства упругости,
отличная морозостойкость,
высокая стойкость к солнечному свету,
устойчивость к истиранию,
материал не вызывает аллергических реакций,
легкий уход за изделиями,
производство менее дорогостоящее, экологически менее опасное
Прессованная кожа – материал, вырабаты-ваемый под давлением из отходов производства натуральной кожи.
Один из компонентов, применяемых при изготовлении «прессованной кожи», - это обрезки и лоскутки, хромовая стружка, кожевенная пыль и другие отходы, остающиеся после выработки и раскроя натуральной кожи. Второй компонент - синтетические связующие волокна (полиэфир, полиамид, полиэтилен...) При нагревании они расплавляются и склеиваются. Третий компонент - синтетические термопластические смолы. Они вводятся для дополнительного склеивания и упрочнения волокнистой структуры.
Получается довольно дешевый материал с низкой воздухо- и влагопроницаемостью. При производстве «прессованной кожи» выделяются газы, которые считаются опасными для человеческого здоровья.

## Slide 17
по запаху похожа на натуральную, но химический аромат присутствует
если зажать пальцами кусочек, искусственная кожа не изменит температуру, а натуральная нагреется
если согнуть обувь, натуральная кожа не оставит морщинок, складочек, заломов, цвет также будет неизменным (кроме чёрного цвета)
натуральная кожа мягче и эластичнее, искусственная – не упругая, сильно трескается и ломается
синтетическая и прессованная кожа имеет гладкую изнанку
структура и цвет натуральной кожи не могут быть однородными, поры похожи, но не выглядят одинаковыми
натуральная кожа впитывает воду и оставляет снаружи тёмное пятно.
у натуральной кожи срезы не видно, на искусственной будут торчать нитки, тканевая подкладка. запаянные швы, плоские прямые края – это прессованная кожа.
подожжённая кожа понемногу тлеет, прессованная сгорит и станет пеплом, искусственная расплавится. Наименования натуральной кожи на разных языках: genuine leather, echtleder, vera pelle, cuir.
Символы маркировки:
Как отличить искусственную кожу от натуральной

## Slide 18
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ДЛЯ НИЗА ОБУВИ
вырабатывается в основном комбинированным дублением из шкур КРС (для ответственных деталей), из конских шкур (для обуви ниточного и клеевого метода крепления подошвы), из свиных шкур (в основном для стелек).
Она отличается большой толщиной, жесткостью, имеет высокие гигиенические свойства, красивый внешний вид. Однако имеет повышенную водопроницаемость, намокаемость, низкую износостойкость, высокую деформируемость при сушке после намокания.

## Slide 19
ИСКУССТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ
по природе связующего вещества подразделяются на 3 группы:
искусственные материалы на основе эластомеров (резины)
искусственные материалы на основе пластмасс
искусственные материалы на основе термо-эластопластов (ТЭП)
резины непористой структуры (монолитные)
резины пористой структуры
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Монолитная подошвенная резина имеет высокую устойчивость к истиранию, воздействию агрессивных сред, механическому воздействию, но имеет низкую теплоизоляцию и санитарно-гигиенический свойства, большой вес, на морозе при многократном изгибе образуются трещины.
Монолитная подошвенная резина
Кожеподобная резина (КПР) может быть пористая и непористая; имеет высокую устойчивость к истиранию и многократному изгибу, из нее можно получать более тонкие и изящные подошвы. Применяется в основном в производстве женской обуви на каблуке.
Кожволон (тунит) – кожеподобная пористая резина, изготовленная с использованием волокнистых наполнителей. Обладает высокими физико-механическими свойствами, хорошей формуемостью, и аналогичными натуральной коже твердостью, толщиной, пластичностью. Но, в отличие от кожи, кожволон влагонепроницаем и менее поддается истиранию.
Кожеподобная резина
Пористая резина (микропора и др.) легкая, эластичная, теплозащитная, имеет хорошие амортизационные свойства, но может отличаться более низкой прочностью, износостойкостью, крошиться, она склонна к размягчению, что может привести к «растаптыванию» обуви и появлению на наружной поверхности подошвы выпуклостей и неровностей.
Пористая резина
Транспарентная резина – полу-прозрачная непористая резина с высоким содержанием натурального каучука; имеет самое высокое сопротивление истиранию, высокую твердость. Цвет от желтого до светло-коричневого. Применяется для изготовления формованных подошв с глубоким рифлением.
Транспарентная резина
Стиронип - непористая резина с большим содержанием высокостирольных каучуков. Твердая, непористая, имеет высокую устойчивость к истиранию, многократному изгибу, повышенную гибкость. Применяется для обуви клеевого метода крепления подошвы.
Стиронип
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Монолитный ПВХ обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред, высокой износостойкостью и плотностью, но имеет низкие теплоизоляционные свойства, недостаточную морозостойкость. Вспененный ПВХ имеет лучшие теплоизоляционные, амортизационные и фрикционные свойства.
ПВХ
Полиуретан (ПУ) имеет хорошую теплоизоляцию, устойчивость к истиранию, многократному изгибу и растяжению, воздействию масла, нефти и нефтепродуктов; подошвы легкие и эластичные, но обладают низким сопротивлением проколу, не выдерживают воздействия сильных морозов.
Полиуретан
Термопластичный полиуретан (ТПУ) устойчив к истиранию, разрыву, воздействию агрессивных сред и низких температур, обладает высоким коэффициентом сцепления с поверхностью, высоким сопротивлением проколу, быстро восстанавливает форму после деформации; но имеет высокую плотность, что отражается на весе изделия, его эластичности и теплоизоляции, поэтому его, как правило, комбинируют с ПУ.
Термопластичный полиуретан
ЭВА – этиленвинилацетат – легче обычной пористой резины, структура мелкопористая и равномерная. Легко окрашивается в яркие и светлые тона, имеет высокую устойчивость к многократным изгибам, пластичный, устойчивый к раздирам, обладает минимальной усадкой.
ЭВА – этиленвинилацетат
ТЭП – особая группа синтетических подошвенных материалов на основе каучука и термоэластопластов. Имеет высокую морозостойкость (до -60˚С), пластичность, высокое сопротивление истиранию, однако при повышенных температурах может размягчаться, что приводит к деформации и снижению износостойкости подошв. Подошвы обладают высоким коэффициентом трения по асфальту, мокрым дорогам и снегу, что снижает травматизм в зимнее время. К недостаткам ТЭП относится низкое сопротивление воздействию агрессивных сред и внешних механических воздействий, в частности проколам.

## Slide 20: 4.3 Производство кожаной обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 196-204

## Slide 21
ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ
1. Проектирование
2. Раскрой материалов на детали
3. Сборка заготовки верха
4. Формование верха
5. Прикрепление подошв и каблуков
6. Отделка

## Slide 22
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
моделирование - разработка модели обуви в виде рисунка или объемного макета
конструирование - разработка чертежа обуви и изготовление лекал исходя из образца модели.

## Slide 23
РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ НА ДЕТАЛИ
осуществляется для получения деталей верха и низа обуви
Раскрой текстильных материалов
Раскрой кож для верха
Лазерный раскрой кож для верха
Лазерный раскрой кож для верха

## Slide 24
ДЕТАЛИ ОБУВИ
Детали обуви | Вид обуви | 
 | Сапоги, сапожки | Ботинки, полуботинки, туфли
1. Детали верха обуви: |  | 
1.1. Наружные: | перед, голенище, задник, задний наружный ремень | носок, союзка, берцы, задник, язычок, задний наружный ремень, блочки, крючки, надблочник, надкрючочник, обтяжка для платформы, манжет, хольнитен
1.2. Внутренние: | поднаряд, футор, подшивка, задний внутренний ремень, язычок | подкладка, штаферка, задний внутренний ремень, подблочник, подкрючочник
1.3. Промежуточные: | жесткий задник, жесткий подносок | жесткий задник, жесткий подносок, межподкладка, межподблочник, межподкрючочник
2. Детали низа обуви: |  | 
2.1. Наружные: | подошва, подметка, накладка, набойка, каблук, рант | 
2.2. Внутренние: | основная и вкладная стелька | 
2.3. Промежуточные: | геленок (супинатор), подпяточник (жесткий и мягкий), простилка, платформа | 
1 - ходовой слой подошвы (при 2-хслойном исполнении);
2 - промежуточный слой подошвы (при 2-хслойном исполнении);
6 - основная стелька;
7 - вкладная стелька;
10 – жесткий подносок;
14 - союзка;
20 – берцы;
22 - манжет/мягкий кант;
23 - клапан/язычок;
27 - блочки;
28 – шнурок.
00 - каблук;
0 - подошва;
8 – рант;
15 - перед (у сапога);
17 - задинка (у сапога);
18 - задний наружный ремень;
21 - голенище;
24 - клиновидная вставка;
25 - регулировочный ремень
00 - каблук;
0 - подошва;
9 - носок;
14 - союзка;
16 - задник;
18 - задний наружный ремень;
20 - берцы;
22 - манжет/мягкий кант;
26 - хольнитен;
27 - блочки;
28 – шнурок.

## Slide 25
СБОРКА ЗАГОТОВКИ ВЕРХА
это скрепление деталей верха между собой с помощью ниточных швов, клеевым или клеесварным способом (для деталей из искусственной кожи)

## Slide 26
ФОРМОВАНИЕ ВЕРХА ОБУВИ
осуществляется для придания заготовке верха обуви,
собранной из плоских деталей, объемной формы
Формование носка
Формование пятки

## Slide 27
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДОШВ И КАБЛУКОВ
Каблуки прикрепляются с помощью клея, гвоздей, винтов, металлических втулок
Методы крепления подошвы
Химические
Механические
Ниточные
Шпилечные
Комбинированные

## Slide 28
1. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОШВЫ
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Сочетается изготовление резиновой подошвы с ее прикреплением к заготовке верха в пресс-форме.
Соединение водостойкое, герметичное, износостойкое. Однако такая обувь тяжелая, с толстой подошвой.
Отличительная особенность – следы от пресс-формы в носочной и пяточной части подошвы.
Метод горячей вулканизации
Сочетается изготовление подошвы из пластмасс, ТЭП в пресс-форме с ее прикреплением к заготовке верха. Обувь более легкая, гибкая, изящная, чем метода горячей вулканизации. Отличительная особенность – след от литника, швы в носочной и пяточной части.
Литьевой метод
Затяжную кромку заготовки загибают за стельку и приклеивают подошву.
В обуви не видно следов крепителей, она гибкая, водостойкая, легкая.
Клеевой метод

## Slide 29
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Затяжную кромку заготовки загибают за стельку, накладывают подошву и прошивают нитками.
На ходовой поверхности подошвы виден шов, затянутый в желобок.
Прошивной метод
2. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОШВЫ
2.1. Ниточные методы:
1 — заготовка 2 — стелька 3 — простилка 4 — подошва 5 —затяжной текс
6 —ниточный шов
Затяжную кромку заготовки пришивают к губе стельки вместе с рантом, накладывают подошву и скрепляют ее с рантом. Рант может быть круговым или только до пяточной части. Пространство между стелькой и подошвой заполняется простилкой из войлока или картона. На ходовой поверхности шов не виден
Рантовый метод
1 — заготовка 2 — стелька 3 — простилка 4 — губа рантовой стельки 5 — рант
6 — подошва 1 — ниточные швы
Затяжную кромку заготовки по всему периметру отгибают наружу, прикладывают подошву, накладной рант и скрепляют ниточным швом.
Такая обувь не имеет стельки и подкладки.
Сандальный метод
1 — двухниточный шов 2 — подошва
3 — заготовка 4 — рант
Затяжную кромку заготовки отгибают наружу до пяточной части и прикрепляют к ней подошву с накладным рантом, пяточную часть крепят гвоздями. Подкладку загибают на стельку и прикрепляют к ней.
Доппельный (полусандальный) метод
1 — заготовка
2 — подкладка
3 — стелька
4 — подошва
5 — рант
6 — двухниточный шов
Формованная подошва имеет бортик с отверстиями, к которому прикрепляется заготовка верха с помощью шнура. Применяется для летней обуви.
Бортовой метод
1 - заготовка верха 2 - формованная подошва с бортиком 3 - шов в виде плетения при помощи шнура 4 - вкладная стелька
Вывернутую наизнанку заготовку сшивают тачным швом с подошвой.
Выворотный метод
1 — заготовка верха
2 — подошва (с порезкой)
3 - ниточный шов
2.2. Шпилечные методы:
Подошва крепится металлическими гвоздями из стали, латуни, алюминиевого сплава.
Гвоздевой метод
Винтовой метод: Деревянно-шпилечный метод:
Винтовой метод
1 — заготовка; 2 — обводка;
3 — стелька; 4 — простилка;
5 — подошва; 6 — текс;
7 — винт
1 — заготовка; 2 — стелька;
— простилка; 4 — подошва;
5 — деревянные шпильки;
6 — затяжной текс

## Slide 30
3. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОШВЫ
сочетают в себе 2 метода – ниточный и клеевой. Верхний слой в виде подложки или платформы из кожи, войлока или картона крепится одним из ниточных методов. Нижний слой из резины, ПУ или ТЭП приклеивается к подложке. Такая обувь износостойкая, прочная, теплозащитная, водостойкая. К комбинированным методам относятся рантово-клеевой, сандально-клеевой, доппельно-клеевой, клеепрошивной и др. методы.
Рантово-клеевой метод
Сандально-клеевой метод

## Slide 31
ОТДЕЛКА ОБУВИ
это совокупность механических и физико-химических операций для устранения изъянов и пороков, придания красивого внешнего вида и улучшения некоторых потребительских свойств обуви.
Основные виды декоративной отделки обуви:
Нажимайте по порядку, чтобы прочитать подробнее
Перфорация – сквозные отверстия различной формы и размеров, расположенные на заготовке верха в определенном порядке
Перфорация
Кантики – полоски кожи, тесьмы, искусственных материалов для отстрочки краев деталей заготовки верха
Кантики
Бейки – узкие полоски отделочного материала, настрочен-ные на заготовку верха
Бейки
Бизики – отделка в виде рельефно выступающего шнура, простроченного между наружными и внутренними деталями заготовки верха
Бизики
Продержки – отделка в виде ленты из кожи или ткани, продернутой через отверстия в деталях заготовки верха
Продержки
Декоративные строчки
Тонирование
Тиснение
Декоративные пряжки
Бахрома
Аппликация
Вышивка
Декоративные складки
Стразы
Перья
Мех

## Slide 32
Видеофильм
«Производство кожаной обуви»

## Slide 33
Вопросы для самоконтроля:
Назовите основных производителей кожаной обуви в Республике Беларусь
Дайте классификацию материалов для производства кожаной обуви
Назовите материалы для верха кожаной обуви
Перечислите основные виды натуральных кож для верха обуви
Дайте сравнительную характеристику лицевого хрома, нубука и велюра
Назовите материалы для низа кожаной обуви
Перечислите этапы производства кожаной обуви
Дайте классификацию методов крепления подошвы
Назовите основные виды декоративной отделки кожаной обуви

## Slide 34
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 183-204
Литература:
Выполните задания теста по Модулю 4

## Slide 35
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru